## Slide 1: 章节目录
  计算机系统结构的基本概念
  计算机系统的设计
  计算机系统的性能评测
  计算机系统结构的发展
  计算机系统结构中并行性的发展

## Slide 2: 1.1 计算机系统结构的基本概念
1.1.1 计算机系统的层次结构
第 6 级：应用语言机器
第 5 级：高级语言机器
第 4 级：汇编语言机器
第 3 级：操作系统机器
第 2 级：传统机器语言机器
第 1 级：微程序机器
虚拟机
物理机
物理机：用硬件实现的机器
虚拟机：由软件实现的机器（实际就是软件）
透明性：在计算机技术中，把这种本来存在的事物或属性，但从某种角度看好像又不存在的概念
语言实现的两种技术：各机器级的实现主要靠翻译或解释，或两者的结合
  翻译：先全部翻译转换（例如词法分析—语法分析—代 码优化-存储分配—代码生成-目标程序）再执行。执行 时间快（例如可重复）
  解释程序：源程序输入，执行时逐句翻译并执行（无目 标程序）。执行时间慢，占用内存少。

## Slide 3: 1.1 计算机系统结构的基本概念
概念性结构：例如计算机组成的
1.1.2 计算机系统结构的定义

## Slide 4: 1.1 计算机系统结构的基本概念
功能特性，例如：
  (1)数据表示：硬件能直接识别和处理的数据类型和格式等的数据表示；
  (2)寻址规则：最小可寻址单位、 寻址种类、地址计算等的寻址方式；
  (3)寄存器定义：通用/专用寄存器的设置、数量、字长、使用约定等的寄存器组织；
  （4）指令集等：二进制或汇编级指令的操作类型、 格式、 排序方式、 控制机构等的指令系统；
  （5）存储系统：内存的最小编址单位、编址方式、容量、最大可编址空间等的存储系统组织；
  （6）中断系统：中断的分类与分级、中断处理程序功能及入口地址等的中断机构；
  （7）I/O结构：输入输出设备的连接、 使用方式、 流量、 操作结束、 出错指示等的机器级I/O结构
1.1.2 计算机系统结构的定义

## Slide 5: 1.1 计算机系统结构的基本概念
1.1.2 计算机系统结构的定义
计算机系统结构的实质
  确定计算机系统中软硬件的界面，界面之上是软件实现的功能，界面之下是硬
件和固件实现的功能。
  指令集结构：用硬件实现的指令集，软硬件之间的主要界面
广义的系统结构定义：指令系统结构、组成、硬件（微体系结构）
  计算机设计的三个方面，提出了对计算机系统结构的量化方法
上下贯通
上知天文下知地理

## Slide 6: 1.1.3 计算机组成和计算机实现
计算机组成：计算机系统结构的逻辑实现
  包含物理机器级中的数据流和控制流的组成以及逻辑设计等。
  着眼于：物理机器级内各事件的排序方式与控制方式、各部件的功能以及各部件之
间的联系。
  计算机组成设计要解决的问题是在所希望达到的性能和价格，怎样最佳、最合理地把各种设备和部件组织成计算机，以实现所确定的系统结构。
计算实现：计算机组成的物理实现
  包括处理机、主存等部件的物理结构，器件的集成度和速度，模块、插件、底板的划分与连接，信号传输，电源、冷却及整机装配技术等。
  着眼于：器件技术（起主导作用）、微组装技术。

## Slide 7
计算机系统结构、 计算机组成和计算机实现
三者关系
  系相同的系统结构，计算机组成可以不同
  一种组成可以有多种不同的实现方法
  采用不同的系统结构会使采用不同组成技术有所差异
  组成也会影响结构



## Slide 8: 1、指令系统的确定属于（ ）
计算机系统结构
计算机组成
计算机实现
其他
A
B
C
D
提交
单选题
0.5分

## Slide 9: 2、指令的实现（取指令、分析指令、取操作数等）属于（ ）
计算机系统结构
计算机组成
计算机实现
其他
A
B
C
D
提交
单选题
0.5分

## Slide 10: 1.1.4 计算机系统结构的分类
常见的计算机系统结构分类法有3种：
  Flynn分类法、冯氏分类法和Handler分类法 。
Flynn分类法
  按照指令流和数据流的多倍性进行分类
    指令流：计算机执行的指令序列
    数据流：由指令流调用的数据序列
    多倍性：在系统最受限的部件上，同时处于同一执行阶段的指令或数据的最大数目。

## Slide 11: 1.1.4 计算机系统结构的分类
Flynn分类法：把计算机系统的结构分为4类
单指令流单数据流SISD | 多指令流单数据流MISD
（Single Instruction stream Single Data | （Multiple Instruction stream Single Data
stream）--主要应用于流水技术 | stream）--数据流计算机为代表，数据就 绪才可使用，以数据为驱动
单指令流多数据流SIMD | 多指令流多数据流MIMD（Multiple
（Single Instruction stream Multiple Data | Instruction stream Multiple Data stream）
stream）---以向量处理机为代表，向量中 | ---以多核处理器、多处理器、多计算机
的元素以空间并行 | 为代表
最终，都聚焦于并行 | 

## Slide 12: 1.1.4 计算机系统结构的分类
冯氏分类法
  用系统的最大并行度对计算机进行分类。
  最大并行度：计算机系统在单位时间内能够处理的最大的二进制位数。
    用平面直角坐标系中的一个点代表一个计算机系统，其横坐标表示字宽（n位），纵坐标表示一次能同时处理的字数（m字）。m×n就表示了其最大并行度。
位片宽
（m）
16384
288
256
64
32
16
1
32
64
MPP (1,16384)
STARAN (1,256)
EDVAC (1,1)
16
字宽（n）
IBM 370/168
PEPE (32,288)
Cmmp(16,16)
PDP-11 (16,1)
Illiac Ⅳ
(64,64)
TI-ASC (64,32)
(32,1)

## Slide 13: 1.1.4 计算机系统结构的分类
冯氏分类法
  4类不同最大并行度的计算机系统结构
    字串位串：n＝1，m＝1。(第一代计算机发展初期的纯串行计算机)
    字串位并： n＞1，m＝1。这是传统的单处理机，同时处理单个字的多个位，如16位、32位等。
    字并位串：n＝1，m＞1。同时处理多个字的同一位（位片）。
    字并位并：n＞1，m＞1。同时处理多个字的多个位
  平均并行度
    与最大并行度密切相关的一个指标。
    取决于系统的运用程度，与应用程序有关。

## Slide 14
1.1.4 计算机系统结构的分类
冯氏分类法
假设每个时钟周期内能同时处理的二进制位数为Pi，则T个时钟周期内的
平均并行度为：
系统在T个时钟周期内的平均利用率定义为：
T
Pi
Pa  i1
T
T
Pm TPm
P
 Pi
  a  i1

## Slide 15: 1.1.4 计算机系统结构的分类
Handler分类法
  根据并行度和流水线对计算机进行分类。
  把计算机的硬件结构分成3个层次
    程序控制部件（PCU）的个数k
    算术逻辑部件（ALU）或处理部件（PE）的个数d。
    每个算术逻辑部件包含基本逻辑线路(ELC)的套数w。
  用公式表示
    t（系统型号）＝（k，d，w）
进一步改进
  t （系统型号）＝（k×k’，d×d’，w×w’）
k’：宏流水线中程序控制部件的个数
d’：指令流水线中算术逻辑部件的个数
w’：操作流水线中基本逻辑线路的套数

## Slide 16: 1.2 计算机系统的设计

## Slide 17: 1.2 计算机系统的设计
4个定量原理：
  以经常性事件为重点
  Amdahl定律
  CPU性能公式
  程序的局部性原理
目标：如何优化上述4个定量操作提高计算机性能
1.2.1 计算机系统设计的定量原理
以经常性事件为重点:对经常发生的情况采用优化方法的原则进行选择，以得到更多的总体上的改进。
优化是指分配更多的资源、达到更高的性能或者分配更多的电能等。
程序的局部性原理:程序执行时所访问的存储器地址分布不是随机的，而是相对地簇聚（程序执行时间的90%都是在执行程序中 10%的代码）。
程序的时间局部性：程序即将用到的信息很可能就是目前正在使用的信息。
程序的空间局部性：程序即将用到的信息很可能与目前正在使
用的信息。在空间上相邻或者临近。

## Slide 18: 1.2 计算机系统的设计
4个定量原理：
以经常性事件为重点
Amdahl定律
CPU性能公式
程序的局部性原理
目标：如何优化上述4个
定量操作提高计算机性能
1.2.1 计算机系统设计的定量原理
以经常性事件为重点:对经常发生的情况采用优化方法的原则进行选择，以得到更多的总体上的改进。
优化是指分配更多的资源、达到更高的性能或者分配更多的电能等。
例如大概率事件优先原则，将其优化，整体性能将提高很多。
  蓝色代表经常事件，红色代表非经常事件
加快非经常事件时间10倍
加快经常事件时间5倍
加快经常事件，整体事件时间减少很多

## Slide 19: 1.2 计算机系统的设计
4个定量原理：
  以经常性事件为重点
  Amdahl定律
  CPU性能公式
  程序的局部性原理
目标：如何优化上述4个定量操作提高计算机性能
1.2.1 计算机系统设计的定量原理
程序的局部性原理:程序执行时所访问的存储器地址分布不是随机的，而是相对地簇聚（程序执行时间的90%都是在执行程序中 10%的代码）。
优化策略：cache引入，提高内存和CPU之间的访问效率
局部性实例：例如for循环，
 | 时间局部性 | 空间局部性
指令 | 循环语句指令 | 顺序语句指令
数据 | 循环变量i | 字符串、数组

## Slide 20: 1.2.2 计算机系统的设计
2、Amdahl定律（阿姆达尔定律）
  加快某部件执行速度所能获得的系统性能加速比，受限于该部件的执行时间占系统中总执行时间的百分比。（定量指标衡量优化前后的性能变化）
对改进部分的性能进行量化
系统性能加速比（定量指标）：
加速比＝
系统性能
系统性能改进后
系统性能改进前
总总执执行行时时间间改改进进前前
总执行时间改改进进后后
＝
总执行时间
能否一次优化全部部件？

## Slide 21: 1.2.2 计算机系统的设计
系系统统性性能能改改进进前前
总执行时间改进后
2、Amdahl定律（阿姆达尔定律）：系统性能加速比（定量指标）
系系统统性性能能改进后 总执行时间改进前
加加速速比比＝＝ ＝＝
加速比依赖于两个因素
  可改进比例（Fe）：在改进前的系统中，可改进部分的执行时间在总的执行时间中所占的比例。 它总是小于等于1。
例如：一个需运行60秒的程序中有20秒的运算可以加速，那么这个比例就是20/60。
  部件加速比（Se）（引入该参数） ：可改进部分改进以后性能提高的倍数。它是改进前所需的执行时间与改进后执行时间的比。
一般情况下部件加速比是大于1的。
例如：若系统改进后，可改进部分的执行时间是2秒，而改进前其执行时间为5秒，则部件加速比为5/2。

## Slide 22: 1.2.2 计算机系统的设计
2、Amdahl定律（阿姆达尔定律）
改进后程序的总执行时间Tn


 

Se
Fe 
T  T 1  Fe 
n 0
系统加速比，Sn为改进前与改进后总执行时间之比
1 Fe 
n
n
Fe
T
 T0 1
S 
Se
T0：改进前整个程序的执行时间
𝐹𝑒
1－Fe：不可改进比例， Fe 改进比例，𝑆𝑒 缩短的倍数
改进前程序的总执行时间T0
改进后程序的总执行时间Tn
未改进的比例 1- Fe
改进的比例Fe
未改进的比例 1- Fe
改进的比例 Fe/Se

## Slide 23: 1.2.2 计算机系统的设计者
2、Amdahl定律:
例1.1 将计算机系统中某一功能的处理速度加快15倍，但
该功能的处理时间仅占整个系统运行时间的40%，则采用此增强
功能方法后，能使整个系统的性能提高多少？
e
解 由题可知： F = 40% = 0.4
Se = 15
根据Amdahl定律可知：
采用此增强功能方法后，能使整个系统的性能提高到原来的1.6倍。
 1.6
0.4
(1 0.4) 
Se 15
1
(1 Fe) 
1

S 
Fe
n
Amdahl定律：一种性能改进的递
减规则
  如果仅仅对计算任务中的一部分做性能改进，则改进得越多，所得到的总体性能的提升就越有限。
重要推论：如果只针对整个任务的一部分进行改进和优化，那么所获得的加速比不超过：
1/（1－可改进比例）

## Slide 24: 1.2.2 计算机系统的设计
2、Amdahl定律:
例1.2 某计算机系统采用浮点运算部件后，使浮点运算速度提高到原来的25倍，而系统运行
某一程序的整体性能提高到原来的4倍，试计算该程序中浮点操作所占的比例。
解 由题可知： Se = 25 Sn = 4
根据Amdahl定律可知：
由此可得：Fe = 78.1%
即程序中浮点操作所占的比例为78.1%。
25
1  Fe  Fe
1
4 

## Slide 25: 1.2.2 计算机系统的设计
CPU性能公式
  执行一个程序所需的CPU时间
CPU时间 = 执行程序所需的时钟周期数×时钟周期时间其中：时钟周期时间是系统时钟频率的倒数。
  每条指令执行的平均时钟周期数CPI （Cycles Per Instruction）
CPI = 执行程序所需的时钟周期数／IC
IC：所执行的指令条数
  程序执行的CPU时间可以写成
CPU时间 = IC ×CPI ×时钟周期时间

## Slide 26: 1.2.2 计算机系统的设计
CPU时钟周期数 =  (CPIi  ICi)
CPU性能公式
  CPU的性能取决于三个参数
    时钟周期时间：取决于硬件实现技术和计算机组成；
    CPI：取决于计算机组成和指令系统的结构；
    IC：取决于指令系统的结构和编译技术。
  对CPU性能公式进行进一步细化
假设：计算机系统有n种指令；
CPIi ：第i种指令的处理时间；
ICi ：在程序中第i种指令出现的次数；
则：
n
i=1

## Slide 27: 1.2.2 计算机系统的设计
CPI = =
其中：(ICi/IC)反映了第i种指令在程序中所占的比例。
（CPIi×ICi）
i
（CPI ×
IC = i=1
>
n
IC
CPI可以表示为：
时钟周期数
3. CPU性能公式
CPU时间 = 执行程序所需的时钟周期数×时钟周期时间
n
= （CPIi×ICi）×时钟周期时间
i=1
i=1
n
ICi
IC
ICi 为程序执行过程中第i种指令出现的次数
CPIi为程序执行第i种指令所需的平均时钟周期数，n为指令种数

## Slide 28: 1.2.2 计算机系统设的计
3. CPU性能公式
例1.3 假设FP（浮点数操作）指令的比例为25%，其中，FPSQR（浮点数平方根操作）占全部指令的比例为2%，FP操作的CPI为4，FPSQR操作的CPI为20 ，其他指令的平均 CPI为1.33。现有两种改进方案，第一种是把FPSQR操作的CPI减至2，第二种是把所有的FP操作的CPI减至2，试比较两种方案对系统性能的提高程度。
解 没有改进之前，每条指令的平均时钟周期CPI为：


n
i1 
i
CPI  ICi   4  25%  1.33  75%  2
IC
CPI  

## Slide 29: 1.2.2 计算机系统的设计
3. CPU性能公式
（1）采用第一种方案
FPSQR操作的CPI由CPIFPSQR＝20减至CPI’FPSQR＝2，
则整个系统的指令平均时钟周期数为：
CPI ＝CPI―（CPI ―CPI’
1 FPSQR FPSQR
）×2%
＝2―(20―2) ×2%≈1.64
或其他计算方法(将FPSQR和其他FP看成一个整体)
除了FPSQR指令其他FP指令的平均CPI为M，
则M*0.98+20*0.02=2 M ≈ 1.63 CPI1=1.33*0.75+1.63*0.23+2*0.02 ≈ 1.64
改进FPSQR
已知FPSQR指令和除了FPSQR之外的FP指令和其他
指令的比例，还有FPSQR指令和其他指令的CPI，
缺少的是除了FPSQR之外的其他FP指令的平均CPI
因此要先求出除了FPSQR指令外其他FP指令的平
均CPI，除了FPSQR指令外其他FP指令的平均CPI可
以通过比例算出

## Slide 30: 1.2.2 计算机系统的设计
3. CPU性能公式
（2）采用第二种方案
所有FP操作的CPI由CPIFP＝4减至CPI’FP＝2，则整个系统的指令平均时钟周期数为(FPSQR操作不改变)：
CPI2＝CPI―（CPIFP―CPI’FP）×25% 或 其他方法：CPI2=0.75*1.33+0.25*2=1.5
＝2―(4―2) ×25%＝1.5
从降低整个系统的指令平均时钟周期数的程度来看，第二种方案优于第一种方案。
改进FP 操作，
已知其他指令的平均CPI和改进后FP操作的平均CPI，两者各自的比例

## Slide 31: 1.2.2 计算机系统设计者的主要任务
计算机系统设计者的任务包括：指令系统的设计、数据表示的设计、功能的组织、逻辑设计以及其物理实现等。
设计一个计算机系统大致要完成3个方面的工作。
  1、确定用户对计算机系统的功能、价格和性能的要求
    计算机系统设计者的目标： 设计出能满足用户的功能需求、有较长的生命周期、且又具有很高的性能价格比的系统。
    功能需求：根据市场的需要以及所设计系统的应用领域来确定（应用领域、软件兼容、操作系统
需求、标准等）

## Slide 32: 1.2.2 计算机系统设计者的主要任务
设计一个计算机系统大致要完成3个方面的工作。
  2、软硬件功能分配
    考虑如何优化设计？ 必须考虑软硬件功能的合理分配。
    软件和硬件在实现功能上是等价的 用软件实现的优点：设计容易、修改简单，而且可以减 少硬件成本。但是所实现的功能的速度较慢。用硬件实现的优点：速度快、性能高，但它修改 困难，灵活性差。
    在软硬件之间进行折中和取舍。

## Slide 33: 1.2.2 计算机系统设计者的主要任务
设计一个计算机系统大致要完成3个方面的工作。
  3、设计出生命周期长的系统结构
    特别注意计算机应用和计算机技术的发展趋势
    设计出具有一定前瞻性的系统结构，以使得它具有较长的生命周期。

## Slide 34: 1.2.2 计算机系统设计者的主要方法
“由上往下”（top-down）设计
数据类型和格式、基本命令等。
L6：应用语言虚拟机
L5：高级语言虚拟机
L4：汇编语言虚拟机
L3：操作系统虚拟机
L2：传统机器语言机器
L1：微程序机器
从层次结构中的最上面一级开始，逐层往下设计各层的机器
由
  首先确定面对使用者的那级机器的基本特征、 上
往
下
设
然后再逐级往下设计，每级都考虑如何优化上 计
一级的实现。
适合于专用机的设计，而不适合通用机的设计。
第一步：确定这一级的基本特征
第二步：设计或选择面向这种
应用的高级语言
第三步：设计适合所用高级语言编译的中间语言
第四步：设计面向这种应用的
操作系统
第五步：设计面向所用编译程序和操作系统的机器语言
第六步：设计面向机器语言的
微指令及其硬件

## Slide 35: 1.2.2 计算机系统设计者的主要方法
“由下往上”（bottom-up）设计
  从层次结构的最下面一级开始，逐层往上设计各层的机器。
  采用这种方法时，软件技术完全处于被 动状态，这会造成软件和硬件的脱节， 使整个系统的效率降低。
（在早期被采用得比较多，现在已经很少
被采用了 ）

## Slide 36: 1.2.2 计算机系统设计者的主要方法
“从中间开始”（middle-out）设计
  “由上往下”和“由下往上”设计方法的主要缺点 软、硬件设计分离和脱节
  解决方法：综合考虑软、硬件的分工，从中间开始设计。
    “中间”：层次结构中的软硬件的交界面，目前一般是
在传统机器语言机器级与操作系统机器级之间。
  从中间开始设计
    首先要进行软、硬件功能分配，确定好这个界面。
    然后从这个界面开始，软件设计者开始往上设计操作系
统、汇编、编译系统等，硬件设计者开始往下设
    计传统机器级、微程序机器级等。
L6：应用语言虚拟机
L5：高级语言虚拟机
L4：汇编语言虚拟机
L3：操作系统虚拟机
L2：传统机器语言机器
L1：微程序机器
从中间开始设计
软硬

## Slide 37: 1.3 计算机系统的性能评测
评测标准
  不能只看单个指标，用程序说话-----真实的应用程序（序列基准程序）
  计算机系列不同，侧重不同，测试程序也不同
  对测序程序要求：典型，评价全面，但可能不会专注细节
  不同测试程序测试，需要总体如何量化，例如平均？归一化？取值范围？等
  完备的测序文档：详细，操作可复盘

## Slide 38: 1.3 计算机系统的性能评测（注重三个方面）
1、执行时间和吞吐率
如何评测一台计算机的性能，与测试者看问题的角度有关。
  用户关心的是：单个程序的执行时间（执行单个程序所花的时间很少）
  数据处理中心的管理员关心的是：吞吐率（在单位时间里能够完成的任务很多 ）

## Slide 39: 1.3 计算机系统的性能评测
假设两台计算机为X和Y，X比Y快：
对于给定任务，X的执行时间比Y的执行时间少。
X的性能是Y的n倍：
执行时间Y =n
执行时间X
执行时间与性能成反比：
1
n= 执行时间Y = 性能Y = 性能X
执行时间X
1
性能X
性能Y

## Slide 40: 1.3 计算机系统的性能评测
1、执行时间和吞吐率
执行时间可以有多种定义：
  计算机完成某一任务所花费的全部时间，包括磁盘访问、存储器访问、输入/输出、操作系统开销等。
  CPU时间：CPU执行所给定的程序所花费的时间，不包含I/O等待时间以及运行其它程序的时间。
    用户CPU时间：用户程序所耗费的CPU时间。
    系统CPU时间：用户程序运行期间操作系统耗费的 CPU时间。

## Slide 41: 1.3 计算机系统的性能评测
2、基准测试程序
  用于测试和比较性能的基准测试程序的最佳选择是真实应用程序。（例如编译器）
  以前常采用简化了的程序，例如：
    核心测试程序：从真实程序中选出的关键代码段构成的小程序。
    小测试程序：简单的只有几十行的小程序。
    合成的测试程序：人工合成出来的程序。
从测试性能的角度来看，上述测试程序不可信了。(程序小、片面性、人为性等)

## Slide 42: 1.3 计算机系统的性能评测
2、基准测试程序
除上述对测试程序的要求外，另外：
在什么条件下进行测试？如何测试-分类等？基准测试程序设计者对制造商的要求
  采用同一种语言编译器；
  对同一种语言的程序都采用相同的一组编译标志。
使用经典的测试程序
基准测试程序套件：由各种不同的真实应用程序构成。
（能比较全面地反映计算机在各个方面的处理性能 ）
  SPEC系列。

## Slide 43: 1.3 计算机系统的性能评测
3. 性能比较
两个程序在A、B、C三台机器上的执行时间
 | 机器A | 机器B | 机器C | W（1） | W（2） | W（3）
程序1 | 1.00 | 10.00 | 20.00 | 0.50 | 0.909 | 0.999
程序2 | 1000.00 | 10.00 | 20.00 | 0.50 | 0.091 | 0.001
加权算术 平均值Am（1） | 500.50 | 10.00 | 20.00 |  |  | 
加权算术 平均值Am（2） | 91.91 | 10.00 | 20.00 |  |  | 
加权算术 平均值Am（3） | 2.00 | 10.00 | 20.00 |  |  | 
三台机器的性能 从该表可以得出：
执行程序1:
A机的速度是B机的10倍
A机的速度是C机的20倍
B机的速度是C机的2倍执行程序2:
B机的速度是A机的100倍
C机的速度是A机的50倍
B机的速度是C机的2倍
但不能综合去衡量三种机器的性能

## Slide 44: 1.3 计算机系统的性能评测
3. 性能比较
 | 机器A | 机器B | 机器C | W（1） | W（2） | W（3）
程序1 | 1.00 | 10.00 | 20.00 | 0.50 | 0.909 | 0.999
程序2 | 1000.00 | 10.00 | 20.00 | 0.50 | 0.091 | 0.001
加权算术 平均值Am（1） | 500.50 | 10.00 | 20.00 |  |  | 
加权算术 平均值Am（2） | 91.91 | 10.00 | 20.00 |  |  | 
加权算术 平均值Am（3） | 2.00 | 10.00 | 20.00 |  |  | 
两个程序在A、B、C三台机器上的执行时间
总执行时间：机器执行所有测试程序的总时间
B机执行程序1和程序2的速度是A机的50.05倍 C机执行程序1和程序2的速度是A机的24.02倍 B机执行程序1和程序2的速度是C机的2倍
平均执行时间：各测试程序执行时间的
算术平均值
其中：Ti：第i个测试程序的执行时间
n：测试程序组中程序的个数

n
i
m
S 
T
i1
1
n

## Slide 45
1.3 计算机系统的性能评测
3. 性能比较
两个程序在A、B、C三台机器上的执行时间
 | 机器A | 机器B | 机器C | W（1） | W（2） | W（3）
程序1 | 1.00 | 10.00 | 20.00 | 0.50 | 0.909 | 0.999
程序2 | 1000.00 | 10.00 | 20.00 | 0.50 | 0.091 | 0.001
加权算术 平均值Am（1） | 500.50 | 10.00 | 20.00 |  |  | 
加权算术 平均值Am（2） | 91.91 | 10.00 | 20.00 |  |  | 
加权算术 平均值Am（3） | 2.00 | 10.00 | 20.00 |  |  | 
加权执行时间：各测试程序执行时间的加权
平均值
n
其中：Ti：第i个测试程序的执行时间
n：测试程序组中程序的个数
Am  Wi Ti
i1
n
Wi  1
i1

## Slide 46
1.3 计算机系统的性能评测
3. 性能比较
两个程序在A、B、C三台机器上的执行时间
 | 机器A | 机器B | 机器C | W（1） | W（2） | W（3）
程序1 | 1.00 | 10.00 | 20.00 | 0.50 | 0.909 | 0.999
程序2 | 1000.00 | 10.00 | 20.00 | 0.50 | 0.091 | 0.001
加权算术 平均值Am（1） | 500.50 | 10.00 | 20.00 |  |  | 
加权算术 平均值Am（2） | 91.91 | 10.00 | 20.00 |  |  | 
加权算术 平均值Am（3） | 2.00 | 10.00 | 20.00 |  |  | 
i
加权几何平均值
n
W W
 R   R 
2 n
2 n
W W
m
R   R 
G 

1
i 1
i1
Gm表示法有一个很好的特性：几何平均值的比等于比的几何平均值
 
 i 
m
 G
m i
G y 
Gm xi 
y
 xi 

## Slide 47: 1.3 计算机系统的性能评测
性能比较
  几何平均值法：以某台计算机的性能作为参考标准，其他计算机性能则除以该参考标准而获得一个
比值。
Ri：由n个程序组成的工作负荷中执行第i个程序的速度
Ri＝1/Ti
∏：连乘
n
n
i
n
Gm  n Ri 
i1
T

i1
1

## Slide 48: 1.4 计算机系统结构的发展
1.4.1 冯·诺依曼结构及其改进
运算器
(ALU)
控制器
存储器
数据流
控制流
入
指令流
输入设备
出
输出设备
存储程序计算机的结构
1、存储程序原理的基本点：指令驱动
程序预先存放在计算机存储器中，机器一旦启动，
就能按照程序指定的逻辑顺序执行这些程序，
自动完成由程序所描述的处理工作。
2、冯·诺依曼结构的主要特点
  计算机以运算器为中心。
  在存储器中，指令和数据同等对待。
指令和数据一样可以进行运算，即由指令组成的程序
是可以修改的。
存储器是按地址访问、按顺序线性编址的一维结构，每个单元的位数是固定的。
但，该结构对存储器依赖性太大，访存速度制约了系统速度

## Slide 49: 1.4.1 冯·诺依曼结构及其改进
2、采用并行处理技术
  如何挖掘传统机器中的并行性？
  在不同的级别采用并行技术。
例如：微操作级、指令级、线程级、进程级、任务级等。
输入输出方式
DMA
3、对系统结构进行的改进（主要4个方面）
  1、输入/输出方式的改进
程序等待
程序控制
程序中断
成组传递
I/O 处理机
周期挪用通道
外围处理机

## Slide 50: 1.4.1 冯·诺依曼结构及其改进
3、对系统结构进行的改进（主要4个方面）
  3、存储器组织结构的发展
    相联存储器与相联处理机 （传统存储查找：按照地址；相联存储器：按内容检索，速度快）
    通用寄存器组 （不但可存储数据，还可参与算术逻辑计算，加速指令执行）
    高速缓冲存储器Cache
  4、指令系统的发展两个发展方向：
    复杂指令集计算机CISC
    精减指令集计算机RISC

## Slide 51: 1.4.1 冯·诺依曼结构及其改进

## Slide 52: 1.4.2 软件对系统结构的影响
软件的可移植性：一个软件可以不经修改或者只需少量修改就可以由一台机
器移植到另一台机器上正确地运行。差别只是执行时间的不同。我们称这两台机器是软件兼容的。

实现可移植性的常用方法：统一高级语言，采用系列机，模拟与仿真，

## Slide 53: 1.4.2 软件对系统结构的影响
1、统一高级语言
  实现软件移植的一种理想的方法
  较难实现
2、系列机 ： 由同一厂家生产的具有相同的系统结构，但具
有不同组成和实现的一系列不同型号的机器。
  较好地解决软件开发要求系统结构相对稳定与器 件、硬件技术迅速发展的矛盾。
软件兼容
  向上（下）兼容：按某档机器编制的程序，不加修改 就能运行于比它高（低）档的机器。
  向前（后）兼容：按某个时期投入市场的某种型号机
器编制的程序，不加修改地就能运行于在它之前
（后）投入市场的机器
时间
机器档次
高
低
向上兼容
向下兼容
向前兼容
向后兼容
当前机器
兼容机：由不同公司厂家生产的具有相同系统结
构的计算机 。

## Slide 54: 1.4.2 软件对系统结构的影响
3. 模拟和仿真
使软件能在具有不同系统结构的机器之间相互移植。
在一种系统结构上实现另一种系统结构。
从指令集的角度来看，就是要在一种机器上实现 另一种机器的指令集。
模拟：用软件的方法在一台现有的机器（称为宿主机）
上实现另一台机器（称为虚拟机）的指令集。
通常用解释的方法来实现------主存。
运行速度较慢，性能较差。
仿真：用一台现有机器（宿主机）上的微程序 去解
释实现另一台机器（目标机）的指令集
运行速度比模拟方法的快（微程序级执实现另外一个机器的指令集）--
控存
仿真只能在系统结构差距不大的机器之间使用。
应用语言虚拟机
高级语言虚拟机
汇编语言虚拟机
操作系统虚拟机
微程序机器级
A 宿主机
操作系统虚拟机
B 虚拟机
机器语言机器级
机器语言虚拟机
模拟

## Slide 55: 1.4.2 软件对系统结构的影响
3. 模拟和仿真
模拟：用软件的方法在一台现有的机器（称为宿主机）上实现另一台机器（称为虚拟机）的指令集。
仿真：用一台现有机器（宿主机）上的微程序去解释实现另一台机器（目标机）的指令集
应用语言虚拟机
高级语言虚拟机
操作系统虚拟机
A 机器语言机器级
微程序机器级
A 宿主机
操作系统虚拟机
B 机器语言机器级
B 目标机
仿真

## Slide 56: 1.4.3 器件发展对系统结构的影响
1、推动计算机系统结构不断发展的最活跃的因素
2、摩尔定律
集成电路芯片上所集成的晶体管数目每隔18个月就翻一番。
3、计算机的分代主要以器件作为划分标准。
  内存每隔2年容量翻一番，价格降低1倍等，CPU性能每隔1.5年翻一
番（数据资料，从1986年起）
  它们在器件、系统结构和软件技术等方面都有各自的特征。
    SMP：对称式共享存储器多处理机
MPP：大规模并行处理机 MP：多处理机

## Slide 57: 1.4.3 器件发展对系统结构的影响
分代 | 器件特征 | 结构特征 | 软件特征 | 典型实例
第一代 （1945—1954年） | 电子管和继电器 | 存储程序计算机 程序控制I/O | 机器语言 汇编语言 | 普林斯顿ISA， ENIAC，IBM 701
第二代 （1955—1964年） | 晶体管、磁芯印刷电路 | 浮点数据表示寻址技术 中断、I/O处理机 | 高级语言和编译批处理监控系统 | Univac LAPC， CDC 1604， IBM 7030
第三代 （1965—1974年） | SSI和MSI 多层印刷电路微程序 | 流水线、Cache先行处理 系列机 | 多道程序 分时操作系统 | IBM 360/370， CDC 6600/7600， DEC PDP-8
第四代 （1975—1990年） | LSI和VLSI 半导体存储器 | 向量处理 分布式存储器 | 并行与分布处理 | Cray-1，IBM 3090， DEC VAX 9000， Convax-1
第五代 （1991年—） | 高性能微处理器高 密度电路 | 超标量、超流水 SMP、MP、MPP 机群 | 大规模、可扩展 并行与分布处理 | SGI Cray T3E， IBM SP2，DEC AlphaServer 8400

## Slide 58: 1.4.4 应用对系统结构的影响
1、不同的应用对计算机系统结构的设计提出了不同的要求。
2、应用需求是促使计算机系统结构发展的最根本的动力。
3、一些特殊领域：需要高性能的系统结构
  高结构化的数值计算：气象模型、流体动力学、有限元分析
  非结构化的数值计算：蒙特卡洛模拟、稀疏矩阵
  实时多因素问题：语音识别、图象处理、计算机视觉
  大存储容量和输入输出密集的问题：据库系统、事务处理系统
  图形学和设计问题：计算机辅助设计
  人工智能：面向知识的系统、推理系统等

## Slide 59: 1.5 计算机系统结构中并行性的发展
1、并行性：计算机系统在同一时刻或者同一时间间隔内进行多种运算或操作。 只要在时间上相互重叠，就存在并行性。
  同时性：两个或两个以上的事件在同一时刻发生。
  并发性：两个或两个以上的事件在同一时间间隔内发生。
  从处理数据和执行程序两个方面考虑并行性
1.5.1 并行性的概念

## Slide 60: 1.5.1 并行性的概念
从处理数据的角度来看，并行性等级从低到高可分为：
  字串位串：每次只对一个字的一位进行处理。
最基本的串行处理方式，不存在并行性。
  字串位并：同时对一个字的全部位进行处理，不同字之间是串行的。
开始出现并行性。
  字并位串：同时对许多字的同一位（称为位片）进行处理。
具有较高的并行性
  全并行：同时对许多字的全部位或部分位进行处理。
最高一级的并行。

## Slide 61: 1.5.1 并行性的概念
从执行程序的角度来看，并行性等级从低到高可分为：
  指令内部并行：单条指令中各微操作之间的并行。（编译器或硬件实现）
  指令级并行：并行执行两条或两条以上的指令。（流水可解决：超标量、超流水线技术等）
  线程级并行：并行执行两个或两个以上的线程。
通常是以一个进程内派生的多个线程为调度单位。（利用操作系统将程序分发为多线程）
  任务级或过程级并行：并行执行两个或两个以上 的过程或任务（程序段）
以子程序或进程为调度单元。（例如同一台计算机处理图、数据计算、下载内容等）
  作业或程序级并行：并行执行两个或两个以上的 作业或程序。（例如多台机器）

## Slide 62: 1.5.2 提高并行性的技术途径（三种）
三种并行技术
时间重叠 ：
引入时间因素，让多个处理过程在时间上相互错开，轮流重叠地使用同一套硬件设备的各个部分，以加快硬件周转而赢得速度。
资源重复（多用在：多体存储器、多操作部件、阵列处理机等）
引入空间因素，以数量取胜。通过重复设置硬件资源，大幅度地提高计算机系统的性能。
资源共享
这是一种软件方法，它使多个任务按一定时间顺序轮流使用同一套硬件设备。

## Slide 63: 1.5.3 单机系统中并行性的发展
在发展高性能单处理机过程中，起主导作用的是时间重叠原理。
  实现时间重叠的基础：部件功能专用化
    把一件工作按功能分割为若干相互联系的部分；
    把每一部分指定给专门的部件完成；
    然后按时间重叠原理把各部分的执行过程在时间上重叠起来，使所有部件依次分工完成一组同样的工作。
    例如取指、译码、取操作数、执行、写回等
单处理机的资源共享实质：用单处理机模拟多处理机功能，形成所谓虚拟机的概念

## Slide 64: 1.5.4 多机系统中并行性的发展（1、2、3）
多机系统：多个独立的计算机（每个都有自己的处理器、内存和操作系
统）通过高速互联网络连接而成的系统。
通过消息传递的方式进行通信与协作，以共同完成一个大型任务。
规模：从少量节点 -> 大规模集群 -> 超大规模数据中心 -> 全球级泛在计算架构：从同构 -> 异构；从紧耦合 -> 资源池化
目标：从追求峰值性能 -> 兼顾效率、成本、灵活性

## Slide 65: 1.5.4 多机系统中并行性的发展
核心：克服通信瓶颈，高效协同一切可用的计算资源
展望：并行即服务，计算力像电力一样无处不在，随需可取

## Slide 66: 1.5.4 多机系统中并行性的发展（1、2、3）
1、多机系统遵循时间重叠、资源重复、资源共享原理（技术），发
展为3种不同的多处理机（发展方向）：
同构型多处理机、 异构型多处理机、 分布式系统
资源重复（多同类型处理机并行多任务）
目的：为了提高系统的性能
时间重复（不同类型处理机
，利用时间重叠）
目的：为了提高系统的效率
资源共享（不同网络、地理分散） 目的：兼顾系统性能和效率

## Slide 67: 1.5.4 多机系统中并行性的发展（1、2、3）
2、耦合度： 反映多机系统中各机器之间物理连接的紧密程度和交互作用能力的
强弱。
  紧密耦合系统（直接耦合系统）：在这种系统中，计算机之间的物理连接的频带较高，一般
是通过总线或高速开关互连，可以共享主存。
  松散耦合系统（间接耦合系统）：一般是通过通 道或通信线路实现计算机之间的互连，可以共享 外存设备（磁盘、磁带等）。机器之间的相互作用是在文件或数据集一级上进行。
表现为两种形式：
    多台计算机和共享的外存设备连接，不同机器之间实现功能上的分工（功能专用化），机器处理的结果以文件或数据集的形式送到共享外存设备，供其它机器继续处理。
    计算机网，通过通信线路连接，实现更大范围的资源共享。

## Slide 68: 1.5.4 多机系统中并行性的发展（1、2、3）
功能专用化（实现时间重叠 ）
  专用外围处理机
例如：输入/输出功能的分离
  专用处理机
如数组运算、高级语言翻译、数据库管理等，分离出来。
  异构型多处理机系统
由多个不同类型、至少担负不同功能的处理机组成，它们按照作业要求的顺序，利用时间重叠原理，依次对它们的多个任务进行加工，各自完成规定的功能动作。

## Slide 69: 1.5.5 并行机的发展变化
并行机的发展可分为4个阶段。
1、并行机的萌芽阶段（1964年～1975年）
  20世纪60年代初期
    CDC6600：非对称的共享存储结构，中央处理机采用了双CPU，并连接了多个外部处理器。
  60年代后期，一个重要的突破
    在处理器中使用流水线和重复设置功能单元，所获得的性能提高是明显的，并比单纯地提高时钟频率来提高性能更有效。
在1972年，Illinois大学和Burroughs公司联合研制Illiac Ⅳ SIMD计算机（64个处理单元构成的
  在1975年 Illiac Ⅳ系统 （16个处理单元构成）

## Slide 70: 1.5.5 并行机的发展变化
并行机的发展可分为4个阶段。
2、向量机的发展和鼎盛阶段（1976年～1990年）
  1976年，Cray公司推出了第一台向量计算机Cray-1
  在随后的10年中，不断地推出新的向量计算机。 包括：CDC的Cyber205、Fujitsu的
VP1000/VP2000、NEC的SX1/SX2以、我国的YH-1等
  向量计算机的发展呈两大趋势
    提高单处理器的速度
    研制多处理器系统

## Slide 71: 1.5.5 并行机的发展变化
并行机的发展可分为4个阶段。
3、MPP出现和蓬勃发展阶段（1990年～1995年）
  早期的MPP
    TC2000（1989年）、Touchstone Delta、Intel Paragon（1992年）、KSR1、Cray T3D（1993
年）、IBM SP2（1994年）和我国的曙光-1000（1995年）等。（分布存储的MIMD计算机）
  MPP的高端机器
    1996年，Intel公司的ASCI Red和1997年SGI Cray公司的T3E900 （万亿次高性能并行计算机）
  90年代的中期，在中、低档市场上，SMP以其更优的性能/价格比代替了MPP。

## Slide 72: 1.5.5 并行机的发展变化
各种体系结构并存阶段（1995年～2000年）
  从1995年以后，PVP（并行向量处理机）、MPP、SMP、DSM（分布式共享存储多处理机）、COW等各种体系结构进入并存发展的阶段。
  MPP系统在全世界前500强最快的计算机中的占有量继续稳固上升，其性能也得到了进一步的提高。
如：ASCI Red的理论峰值速度已达到了1Tflop/s
SX4和VPP700等的理论峰值速度也都达到了1Tflop/s

## Slide 73: 1.5.5 并行机的发展变化
机群蓬勃发展阶段（2000年以后）
  机群系统：将一群工作站或高档微机用某种结构的互连网络互连起来，充分利用其中各计算机的资源，统一调度、协调处理，以达到很高的峰值性能，并实现高效的并行计算。
  1997年6月才有第一台机群结构的计算机进入Top500排名
  2003年11月，这一数字已达到208台，机群首次成为Top500排名中比例最高的结构。
  截至2008年6月，机群已经连续10期位居榜首，其数量已经达到400，占80%。

## Slide 74: 1.5.5 并行机的发展变化
机群已成为当今构建高性能并行
计算机系统的最常用的结构。
1993年至2008年期间，Top500中
机群和MPP的数量的分布情况。