## Slide 1: 第3章 流水线技术
1/154
  流水线的基本概念
  流水线的性能指标
  非线性流水线的调度
  流水线的相关与冲突
  流水线的实现

## Slide 2: 3.1.1 什么是流水线
2/154
工业生产流水线
假设某产品的生产需要4道工序，车间只有1个工人，1套生产设备，该工人
工作8个小时可生产120件（每4分钟生产1件）。要将该产品日产量提高到
480件，如何实现目标？例如生产口罩（三层）：
工序1：切割
工序2：第一层送入工序3：第二层送入工序4：第三层送入

## Slide 3: 3.1 流水线的基本概念
3/154
工业生产流水线
解决方案1：增加3个人和3套设备
解决方案2：采用流水线，分为4道工序；增加3个人，每人负责一道工序
方案2特点
  每件产品4道工序
  单件产品加工时间没有变，但工人时间重叠。每件产品的产出时间从表面 上看从原来的4分钟缩减到1分钟
  提高了生产率
切割
第一层送入
第二层送入 第三层送入 成品

## Slide 4: 3.1.1 什么是流水线
4/154
切割
第一层送入
第二层送入
第三层送入 (成品)
两种方法对比:单件产品生产时间不变
方案1：每4分钟，4件产品同时进入流水线，同时离开流水线，但需增加3套设备
方案2：每分钟1件产品进入流水线，1件成品离开流水线，不需要增加任何设备(即在输出端，每隔1分钟就有一个成品输出，而方案1每隔4分钟在输出端有一个成品输出)

## Slide 5: 3.1.1 什么是流水线
5/154
流水线技术
  把一个重复的过程分解为若干个子过程，每个子过程由专门的功能部件来实现。
  把多个处理过程在时间上错开，依次通过各功能段，这样，每个子过程就可以与其它的子过程并行进行。
流水线中的每个子过程及其功能部件称为流水线的级或段，段与段相互连接形成流水线。流水线的段数称为流水线的深度。

## Slide 6: 3.1.1 什么是流水线
6/154
指令流水线
  把指令的解释过程分解为分析和执行两个子过程，并让这两个子过程分别用独立的分析部件和执行部件来实现。
理想情况：速度提高一倍
  4段指令流水线
取指令
译 码
执 行
存结果
入
出

## Slide 7: 3.1.1 什么是流水线
7/154
浮点加法流水线
  把流水线技术应用于运算的执行过程，就形成了运算操作流水线，也称为部件级流水线。
  把浮点加法的全过程分解为求阶差、对阶、尾数相加、规格化四个子过程。 理想情况：速度提高3倍
？
对 阶
求阶差 尾数相加
规格化
△t
△t
△t △t
入
出

## Slide 8: 3.1.1 什么是流水线
8/154
时－空图
  时－空图从时间和空间两个方面描述了流水线的工作过程。时－空图中，横坐标代表时间，纵坐标代表流水线的各个段。
  浮点加法流水线的时空图
空间
规格化 尾数相加对 阶
求阶差
tn-1
……
0 1 2 3 4 5 6 7
tn tn+1
时间
tn+3
tn+2
通过时间 排空时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | …… …… …… …… |  |  |  | n | 
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | n |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | n |  |  | 
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | n |  |  |  | 

## Slide 9: 3.1.1 什么是流水线
9/154
流水技术的特点
  流水线把一个处理过程分解为若干个子过程（段），每个子过程由一个专门的功能部件来实现。
  流水线中各段的时间应尽可能相等，否则将引起流水线堵塞、断流。
时间最长的段将成为流水线的瓶颈。
  流水线每一个段的后面都要有一个缓冲寄存器（锁存器），称为流水寄存器。
    作用：在相邻的两段之间传送数据，以保证提供后面要用到的信息，并把各段的处理工作 相互隔离。（先完成的部件暂存结果数据而不必要等待下一个段的工作再继续自己当前的 工作）
    例如取指阶段的IR

## Slide 10: 3.1.1 什么是流水线
10/154
流水技术适合于大量重复的时序过程，只有在输入端不断地提供任务，才能充分发挥 流水线的效率。
流水线需要有通过时间和排空时间。
  通过时间：第一个任务从进入流水线到流出结果所需的时间。
  排空时间：最后一个任务从进入流水线到流出结果所需的时间。
规格化
空间
1
2
3
4
……
n
尾数相加 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | …… |  |  |  | n |  | 
对 阶 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  | …… |  |  | n |  |  | 
求阶差 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | …… | n |  |  |  |  | 
 | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | …… | tn-1 | tn |  | tn+1 | tn+2 | tn+3 时间
通过时间
排空时间
各段时间均等流水线时空图

## Slide 11: 3.1.2 流水线的分类
11/154
从不同的角度和观点，把流水线分成多种不同的种类。
部件级、处理机级及处理机间流水线
单功能流水线与多功能流水线
静态流水线与动态流水线
线性流水线与非线性流水线
顺序流水线与乱序流水线

## Slide 12: 3.1.2 流水线的分类
12/154
从不同的角度和观点，把流水线分成多种不同的种类。
部件级、处理机级及处理机间流水线以及系统级流水线
（按照流水技术用于计算机系统的等级不同）
部件级流水线（运算操作流水线）：把处理机中的部件分段，再把这些分段相互
连接起来，使得各种类型的运算操作能够按流水方式进行。
处理机级流水线（指令流水线）：把指令的执行过程按照流水方式处理。把一条指令的执行过程分解为若干个子过程，每个子过程在独立的功能 部件中执行。
（例如口罩流水线） 。
系统级流水线（宏流水线）：把多台处理机串行连接起来，对同一数据流进行处理，每个处理机完成整个任务中的一部分。

## Slide 13: 3.1.2 流水线分类
13/154
求阶差
对阶
尾数加
规格化
操作流水线
取指
译码
计算地址
取操作数
执行
结果保存
输入
编译
连接
执行
指令 流水线 宏流水线
结果输出
部件功能级
处理机级
系统级
宏流水线属于指令间流水线。

## Slide 14: 3.1 流水线的基本概念
14/154
单功能流水线与多功能流水线
（按照流水线所完成的功能来分类）
  单功能流水线：只能完成一种固定功能的流水线。
  多功能流水线：流水线的各段可以进行不同的连接，以实现不同的功能。
3.1.2 流水线的分类

## Slide 15
求 阶 差
对 阶
相 加
规格化
相 乘
累 加
输 出
1
2
3
4
6
5
7
8
输 入
输 入
相 加
规格化
输 出
输 出
累 加
相 乘
输 入
求 阶 差
对 阶
2
3
4
5
6
7
8
6
7
8
（b）浮点连接
（a）分段
（c）定乘连接
1
1
2
3
4
5
组合1
组合2
流水线各段组合不同的连接实现不同的功能
ASC处理机的多功能流水线

## Slide 16: 3.1 流水线的基本概念
16/154
静态流水线与动态流水线
（按照同一时间内各段之间的连接方式对多功能流水线作进一步的分类）
  静态流水线：在同一时间内，多功能流水线中的各段只能按同一种功能的连接方式工作。
    对于静态流水线来说，只有当输入的是一串相同的 运算任务时，流水的效率才能得到充分的发挥。
例：某机器的 8段流水线，某个时间段内只能进行定点乘，某个时间段内只能进行浮点连接
3.1.2 流水线的分类

## Slide 17: 3.1 流水线的基本概念
17/154
静态流水线与动态流水线
  动态流水线：在同一时间内，多功能流水线中的各段可以按照不同的方式连接，同时执行多种功能。
    优点：灵活，能够提高流水线各段的使用率，从而提高处理速度。
    缺点：控制复杂。
  静、动态流水线时空图的对比
例： 某机器的8段流水线，某个时间段内可进行定点乘和进行浮点连接
3.1.2 流水线的分类

## Slide 18: 3.1 流水线的基本概念
18/154
静态流水线的时空图
动态流水线的时空图
虚线左右表示：
左：在某一个时间段 只能进行浮点加法右：在某一个时间段 只能进行定点乘法
虚线间隔内表示：
在某一个时间段 浮点加法和定点乘法同时进行
对比：在相同的时间内容，
两类流水指令执行的情况

## Slide 19: 3.1 流水线的基本概念
19/154
线性流水线与非线性流水线
（按照流水线中是否有反馈回路来进行分类）
  线性流水线：流水线的各段串行连接，没有反馈 路。数据通过流水线中的各段时，每一个段最多只流过一次。
  非线性流水线：流水线中除了有串行的连接外，还有反馈 路。
  非线性流水线的调度问题
    确定什么时候向流水线引进新的任务，才能使该任务不会与先前进入流水线的
任务发生冲突——争用流水段。

## Slide 20: 3.1 流水线的基本概念
20/154
非线性流水线示意图
流水线：4段，但有些段可能反复通过
例如任务：→ S1→S2→S3 → S2→输出
例如非线性流水线

## Slide 21: 线性流水线
21/154

## Slide 22: 3.1 流水线的基本概念
22/154
顺序流水线与乱序流水线
（根据任务流入和流出的顺序是否相同来进行分类）
  顺序流水线：流水线输出端任务流出的顺序与输 入端任务流入的顺序完全相
同。每一个任务在流 水线的各段中是一个跟着一个顺序流动的。
  乱序流水线：流水线输出端任务流出的顺序与输入端任务流入的顺序可以不同，允许后进入流水 线的任务先完成（从输出端流出）。
也称为无序流水线、错序流水线、异步流水线

## Slide 23: 3.1 流水线的基本概念
23/154
标量处理机与向量流水处理机
  把指令执行部件中采用了流水线的处理机称为流 水线处理机。
  向量流水处理机：具有向量数据表示和向量指令 的处理机。
  标量处理机：处理机不具有向量数据表示和向量指令，仅对标量数据进行流水
处理。
向量数据表示和流水技术的结合。

## Slide 24: 单选题 1分
24/154
1、动态流水线一定是多功能流水线（ ）
正确
错误
A
B
提交

## Slide 25: 3.2 流水线的性能指标 （性能度量）
25/154
衡量流水线主要指标有：吞吐率、加速比和效率
吞吐率：在单位时间内流水线所完成的任务数量或输出结果的数量。
3.2.1 吞吐率
n Tk
TP 
n：任务数
Tk：处理完成n个任务所用的时间
注意：该公式是计算流水线吞吐率最基本的公式。
注意：需要考虑流水线中各个段的时间是否相等 。

## Slide 26: 3.2 流水线的性能指标
26/154
各段时间均相等的流水线 **
各段时间均相等的流水线时空图
S1
S2
S3
S4
空间
1
时间
（单位：△t）
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
n-1
n-1 n
n
n-1 n
n-1 n
…
…
…
…
… …
…
…
k·△t
(n-1)·△t
Tk
4段流水线 k=4
Tk表示完成n个任务所需的时间
一个任务或一条指令
例如：对于一条k段线性流水线，在连续输入n个任务的理想状况下，第一个任务输入后，经过k个单位时间从输出端流出（完成），此后的n-1个单位时间中，每个单位时间完成一个任务
3.2.1 吞吐率

## Slide 27: 3.2 流水线的性能指标
27/154
各段时间均相等的流水线 **
各段时间均相等的流水线时空图
4段流水线 k=4
Tk表示完成n个任务所需的时间
一个任务或一条指令
3.2.1 吞吐率
第0时刻，
S1开始执行
S3
S1
空间
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
……
……
……
……
……
时间
n
n
n
0
n
tn-1 tn tn+1 tn+2 tn+3
通过时间
排空时间
S4
S2
第1时刻末，第2时刻初
S1执行完， S2开始执行
第4时刻初，S4开始执行， S3开始执行第二阶段， S2开始执行第三阶段， S1执行完第四个阶段

## Slide 28: 3.2 流水线的性能指标
28/154
：
1、各段时间均相等的流水线 **
流水线完成n个连续任务所需要的总时间为
（假设一条k段线性流水线）
Tk＝kΔt＋(n－1)Δt＝(k＋n－1)Δt
流水线的实际吞吐率
TP  n  n Tk (k  n 1)t
max
TP  lim
n  1
n k  n 1 t t
最大吞吐率
n趋向于无穷大时,n>>k
说明了什么？
S3
S4
空间
时间
（单位：△t）
1
1
2
2
3
3
n
n-1 n
n-1 n
…
S2 |  | 1 | 2 | 3 | … | … | n-1
S1 | 1 | 2 | 3 | … | … | n-1 | n
…
… …
k·△t
(n-1)·△t
Tk

## Slide 29
29/154
3.2 流水线的性能指标
1、各段时间均相等的流水线
最大吞吐率与实际吞吐率的关系
max
TP
TP 
n
k  n 1
流水线的实际吞吐率小于最大吞吐率，它除了与每个段的时间有关外，还与流水线的段数k以及输入到流水线中的任务数n等有关。
只有当n>>k时，才有TP≈TPmax。
流水线的实际吞吐率是一种动态的变化。
max
n
TP  lim
 1
n k  n 1 t t
3.2.1 吞吐率

## Slide 30: 3.2 流水线的性能指标
30/154
各段时间不完全相等的流水线
  各段时间不等的流水线及其时空图
  流水线中各段的时间应尽可能相等，否则将引起流水线堵塞、断流。举例1
    一条4段的流水线
    S1，S3，S4各段的时间：Δt
    S2的时间：3Δt （瓶颈段）
流水线中这种时间最长的段称为流水线的瓶颈段。
3.2.1 吞吐率

## Slide 31: 3.2 流水线的性能指标
31/154
S
S2段
S1段
起的空闲
确保任务之间是连续的，在第二个红色箭头处开始第二个任务的第一段，同时
也产生了空闲时间
S4段 3段 | 
瓶颈引 | 
3.2.1 吞吐率

## Slide 32: 3.2 流水线的性能指标
32/154
各段时间不完全相等的流水线
  各段时间不等的流水线的实际吞吐率TP为：完成n个任务所达到的吞
吐率TP。（ Δti为第i段的时间，共有k个段，n个任务 ）
k
n
i1
TP 
, tk )
ti  (n 1) max(t1, t2 ,
流水线的最大吞吐率为：
max
1
k
TP 
max(t1, t2 , t )
当n趋向于无穷大时
1、流水线各段时间不等
2、流水线各段时间相等
max
TP 
1
t
n-1个任务所需时间
对比两种情况，发现？
第一个任务所需时间
流水线的最大吞吐率与实际吞
吐率由最长的段决定
3.2.1 吞吐率

## Slide 33: 填空题 1分
33/154
例如：一条4段的流水线中，S1，S3，S4各段的时间：Δt，S2的时间： 3Δt （瓶颈段），其中Δt=2，最大吞吐率为： [填空1] ，（小数点后保留两位）
作答

## Slide 34: 3.2.1 吞吐率
35/154
3.2 流水线的性能指标
S1段
S2段
紫色方块：瓶颈引起的空闲
怎么解决？---两种方法
瓶颈段一直处于忙碌状态，其余各段有许多时间时空闲，
硬件效率低。

## Slide 35: 3.2 流水线的性能指标
36/154
解决流水线瓶颈问题的常用方法
  细分瓶颈段
    通过细分，使流水线每一段运行时间尽可能短且一致
  重复设置瓶颈段
    当瓶颈段不便于细分时，可以采用重复设置瓶颈段（即资源复用）的方法
3.2.1 吞吐率

## Slide 36: 3.2 流水线的性能指标
37/154
改进后的流水线的吞吐率 ：
TP
t
 1
max
解决流水线瓶颈问题的常用方法
  细分瓶颈段
例如：对前面的5段流水线
把瓶颈段S4细分为3个子流水线段：S4-1，S4-2，S4-3
△t △t △t △t △t △t入 S1 S2 S3 S4-1 S4-2 S4-3
出
△t
S5
相当于流水线7段
3.2.1 吞吐率

## Slide 37: 3.2 流水线的性能指标
38/154
重复设置瓶颈段
  相当于重复段并联
  缺点：控制逻辑比较复杂，所需的硬件增加了。
例如：对前面的5段流水线。 重复设置瓶颈段S4：S4a，S4b，S4c 一样，需要的时间也一样，当执行到S4段时，此时：
  把从S3输出的第一个任务分配给S4a
  S3输出的第二个任务分配给S4b
三个功能
S3输出的第三个任务分配S4c
S3后续输出的任务循环
△t1=△t
入
出
S1
△t2=△t
S2
△t3=△t
S3
△t4=3△t
S4b
△t5=△t
S5
S4a
S4c

## Slide 38: 3.2 流水线的性能指标
39/154
重复设置瓶颈段后的时空图
段
S1
S2
S3
S4a
S4b
1
4
7
n
n
n
n
n-2
…
…
…
…
…
时间
S4c
S5
2
5
8
…
3
6
9
…
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
n-2 n-1
n
n-1
S4a-4c重复段的时间
在此完成此子任务
从输出端看，每隔△t，就完成一个
任务，此时E最大

## Slide 39: 3.2 流水线的性能指标
40/154
加速比：完成同样一批任务，不使用流水线所用的时间与使用流水线所用的时间之比。（两种情况1,2）
假设：不使用流水线（即顺序执行）所用的时间为Ts，使用流水线后所用的时间为Tk，则该流水线的加速比为：
3.2.2 流水线的加速比
S
 Ts
Tk

## Slide 40
41/154
流水线各段时间相等（都是△t）
一条k段流水线完成n个连续任务
所需要的时间为：
Tk = (k＋n－1)Δt
顺序执行n个任务
所需要的时间： Ts= nk△t
流水线的实际加速比为：
S  Ts  nk
Tk k  n 1
3.2 流水线的性能指标
3.2.2 流水线的加速比
流水线的各段时间不完全相等时
一条k段流水线完成n个连续任务的实际加速比为：
k
i1
S  i1
ti  (n 1) max(t1, t2 , , tk )
nti
k


## Slide 41
42/154
最大加速比
max
S  lim nk  k
n k  n 1
当n>>k时，S ≈ k
思考：流水线的段数愈多愈好？
3.2 流水线的性能指标
1、流水线各段时间相等（都是△t）
流水线的各段时间不完全相等时
  最大加速比为：
k
i1
ti
S 
max(t1, t2 ,
, tk )


## Slide 42: 填空题 1分
43/154
一条各流水段时间均为△t的7段线性流水线。连续执行了10个任务。若不考虑数据与控制冲突，则实际加速比为 [填空1] （精确到小数点后两位）
作答

## Slide 43: 3.2 流水线的性能指标
44/154
流水线的效率：流水线中的设备实际使用时间与整个运行时间的比值，即流水线设备的利用率。（两种情况1,2 ）
  设备实际使用时间：流水线各个段的使用时间，k个段，k个设备。
  需要先计算每个设备的效率，记作ei
  由于流水线有通过时间和排空时间，所以在连续完成n个任务的时间内，各段并不是满负荷地工作
  整个流水线的效率：即平均每一个段的效率
3.2.3 流水线的效率

## Slide 44: 3.2 流水线的性能指标
45/154
流水线的效率：流水线中的设备实际使用时间与整个运行时间的比值，即流水线设备的利用率。（两种情况1,2 ）
1、各段时间相等，各段的效率相同，连续输入n个任务的流水线效率：
3.2.3 流水线的效率
1 2 k
k
e  e   e  nt 
n
T k  n 1
Tk = (k＋n－1)Δt

## Slide 45: 3.2 流水线的性能指标
46/154
1
k
k T
E  e1  e2   ek
k
 ke1  e  nt
E  nt  TPt 
Tk
n
k  n 1
max
 1
n
E  lim
n k  n  1
可以写成：
最高效率为：
当n>>k时，E≈1；或者当流水线满负荷工作时 E≈1
1、各段时间相等
整条流水线的效率为：k为流水线的段数
3.2.3 流水线的效率

## Slide 46
47/154
1、各段时间相等
当流水线各段时间相等时，流水线的效率E与吞吐率TP成正比。
E=TP·△t
Tk＝(k＋n－1)Δt
3.2 流水线的性能指标
n Tk
TP 
E  n t  n
Tk k  n 1
3.2.3 流水线的效率

## Slide 47
48/154
1、各段时间相等
2. 流水线的效率E是流水线的实际加速比S与它的最大加速比k的比值。
k
E  S
当E=1时，S=k，
实际加速比达到最大。
3.2 流水线的性能指标
S  Ts  nk
Tk k  n 1
Ts：顺序执行n个任务所需的时间
Tk：K段n个任务流水所需的时间。
nk
Smax  lim
n k  n 1
 k K：最大加速比
3.2.3 流水线的效率

## Slide 48
49/154
效率、加速比、吞吐率之间的关系
条件：各个段的时间相等

## Slide 49
50/154
k
i 1 2 k
i 1
E  i1
t  (n 1)  max(t , t , , t )


n  ti
k k
2、当各段时间不相等时，连续执行n个任务时流水线的效率：各个段效率
之和除以段的个数。
3.2 流水线的性能指标
3.2.3 流水线的效率
（1）各段效率：
k
T
i
e  n ti n ti

ti  (n 1)  max(
t1, t2 ,
, tk )
k

i1
（2）各段效率之和：
2
Tk
Tk
k
n t
n t
e1  e2  ...  ek 
1 
n ti
 ...  i1
Tk
3）总效率：求所有段的效率均值
各段效率之和除以k

## Slide 50
51/154
3. 从时空图上看，效率就是n个任务占用的时空面积和 k个段总的时空面积之比。（从方便记忆角度，效率计算的通用公式）
E  n个任务实际占用的时空区
k个段总的时空区




k
k

k
n ti
 i1
i 1 2 k
E  i1
t  (n 1) max(t , t ,, t )
当各段时间不相等时，连续执行n个任务时 流水线的效率：
3.2 流水线的性能指标
面积比
3.2.3 流水线的效率

## Slide 51
52/154
3.2 流水线的性能指标
整个流水线通用效率计算方法：先求出每个段的效率，然后求出4个段的
效率和与整个段数之比即为所求
S1的e1
总时间为S△t
S1实际工作的总时间为n△t
nt n
e1 

st s
n为白色方格的个数；s为整个流水线方格的个数

## Slide 52: 3.2 流水线的性能指标
53/154
S2的e2
总时间为S△t
S1实际工作的总时间为3n△t
2
e
 3nt  3n st s

## Slide 53
54/154
3.2 流水线的性能指标
效率：S3，S4同S1
2
e  3nt  3n
st s
e  e  e  nt  n
1 3 4 st s
整个流水线的效率：
4 4s
e +e +e +e n  3n+n  n
E 
1 2 3 4 
分子：n个任务的时空区，即白色方格的总数；
分母：4个段总的时空区，即方格总的树木

## Slide 54
55/154
3.2 流水线的性能指标
整个流水线的效率：
2s
E  e1 +e2 +e3 +e4  n  3n+n  n  3n
4 4s
4个段总的时空区，
即方格总数目
N个任务的时空区，即白色方格总数目
适合任何类型的流水线的效率计算

## Slide 55: 单选题 1分
56/154
以下哪个原因不会导致静态多功能流水线性能下降（ ）
功能切换开销
建立时间与排空时间
Cache命中
指令冲突
A
B
C
D
提交

## Slide 56: 3.2 流水线的性能指标
57/154
例3.1 设在下图所示的静态流水线上计算：
3.2.4 流水线的性能分析举例
4
流水线的输出可以直接返 输入端或暂存于相应的流水寄存i器1 中，试计算其吞吐率、加速比和效率。
( Ai  Bi )
1
2
3
4
乘法
加减法
5 |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 6 |  | 7 | 
8
多功能、静态线性流水线，不是一批任务
确定流水线顺序（一批加法、一批乘法）
(每段的时间都为△t)
画时空图
分析：
流水线分为8段
1,6,7,8段是一个组合，完成乘法；
1,2，3,4,5,8段是一个组合，完成加减法。

## Slide 57: 3.2 流水线的性能指标 加减法
58/154
4
( Ai  Bi ) （A1  B1）（A2  B2）（A3  B3）（A4  B4）
i1
1
2
3
4
乘法
5 |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 6 |  | 7 | 
8
流水线分为8段，1,6,7,8是一个组合，完成乘法；1,2，3,4,5,8是一个组合，完成加减法。(每段的时间都为△t)
加法任务3
加法任务4，需要1,2,3, 4,5,8共6个段
共几个加法任务？
加法任务1
加法任务2
第一批任务

## Slide 58: 3.2 流水线的性能指标
59/154
解：（1）选择适合于流水线工作的算法
先计算A1+B1、A2+B2、A3+B3和A4+B4；
再计算(A1+B1)×(A2+B2)和(A3+B3)×(A4+B4)；--2次乘法
然后求总的乘积结果。---1次乘法总结：4个加任务，3个乘任务
（2）画出时空图
吞吐率：单位时间内完成的任务数
加速比：
效率：流水线中的设备实际使用时间与整个运行 时间的比值

## Slide 59: 主观题 10分
60/154
请对上题尝试画出时空图， 5分钟时间。拍照上传
作答

## Slide 60
61/154
时间
段
8
7
6
5
4
3
2
1
输入
A B C D
A×B C×D
A×B×C×D
A=A1+B1 B=A2+B2 C=A3+B3 D=A4+B4
18t
TP 
7
S  36t  2
18t
E  4  6  3 4  0.25
8 18
1
2
3
4
5
乘法
加减法
6
7
8
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
A1 A2 A3 A4 A C A×B
B1 B2 B3 B4 B D C×D
为什么最后一个乘法任
务从这里开始？

## Slide 61: 3.2 流水线的性能指标
62/154
（3）计算性能
在18个△t时间中，给出了7个结果（7个任务）。吞吐率为：
n
TP 

7
18t
（k  n 1）t
不用流水线，由于一次求和需6△t，一次求积需4△t， 则产
生上述7个结果共需（4×6+3×4）△t = 36△t。 加速比为：
S  36t  2 18t
流水线的效率：按面积计算
E  4 6  3 4  0.25
818

## Slide 62: 3.2 流水线的性能指标
63/154
可以看出，在求解此问题时，
该流水线的效率不高。
流水线效率不高主要原因
  多功能流水线在做某一种运算时，总有一些段是空闲的；
  静态流水线在进行功能切换时，要等前一种运算全部流出流水线后才能
进行后面的运算；（先加后乘）
  运算之间存在关联，后面有些运算要用到前面运算的结果；
    （A×B） ×(C × D)
  流水线的工作过程有建立与排空部分（见下页）。
8 18
E  4  6  3 4  0.25

## Slide 63
64/154
时间
段
8
7
6
5
4
3
2
1
输入
A B C D
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
A1 A2 A3 A4 A C A×B
B1 B2 B3 B4 B D C×D
A×B C×D A×B×C×D
1
2
3
4
TP 
18t
7
18t
8 18
E  4  6  3 4  0.25
1
2
3
4
5
乘法
加减法
6
7
8
乘法任务1开始的时间为
什S么从3时6间t9开 始2 ？
建立时间：第一个任务
进出流水的时间
？B
A=A1+B B=A2+B |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 为什么乘法任务3的时间从14C处=开A始+ 理想状况下应该从哪里开始？ 3 D=A4+B |  | 

## Slide 64: 3.2 流水线的性能指标
65/154
例3.2 有一条动态多功能流水线由5段组成，加法用1、3、4、5段，乘法用1、2、5段，第4段的时间为2△t，其余各段时间均为△t，而且流水线的输出可以直接返 输入端或暂存于相应的流水寄存器中。
若在该流水线上计算:
4
( Ai  Bi )
i1
4
5
试计算其吞吐率、加速比和效率。
加法
1 2 3
△t △t
乘法
△t
2△t
△t

## Slide 65: ( Ai  Bi )
66/154
多功能、动态线性流水线，不是一
批任务
确定流水线顺序（一批加法、一批乘法）
每段的时间不等
画时空图
分析：
流水线分为5段
1,2,5段是一个组合，完成乘法；
1, 3,4,5段是一个组合，完
成加减法。
1
2
3
4
5
乘法
加法
△t △t
△t
2△t
△t
4
i1

## Slide 66: 3.2 流水线的性能指标
67/154
解: (1) 选择适合于流水线工作的算法
应先计算A1×B1、A2×B2、A3×B3和A4×B4；（最适合）
再计算(A1×B1)＋(A2×B2)
(A3×B3)＋(A4×B4)；
然后求总的累加结果。
画出时空图
计算性能

## Slide 67: ( Ai  Bi ) i 1
68/154
时间
段
2
1
5
4
3
输入
A B C D
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A1 A2 A3 A4 A C A＋B
B1 B2 B3 B4 B D C＋D
A＋B
C＋D
A＋B＋C＋D
A=A1×B1
B=A2×B2
C=A3×B3 D=A4×B4
16t
S  27t  1.69
16t
TP 
7
516
E  4 3  3 5  0.338
3.2 流水线的性能指标
1
2
5
乘法
加法
△t
△t
△t 2△t
3 4
△t
4

## Slide 68: ( Ai  Bi ) i 1
69/154
时间
段
2
1
5
4
3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
输入
A B C D
A1 | A2 | A3 | A4 | A | C | A＋B
B1 | B2 | B3 | B4 | B | D | C＋D
A＋B
C＋D
A＋B＋C＋D
A=A1×B1
B=A2×B2
C=A3×B3 D=A4×B4
516
E  4 3  3 5  0.338
3.2 流水线的性能指标
1
2
5
乘法
加法
△t
△t
△t 2△t
3 4
△t
4
1. 请分析流水线效率低的原因

## Slide 69: 3.2 流水线的性能指标
70/154
瓶颈问题
流水线的额外开销冲突问题
3.2.5 流水线设计中的若干问题

## Slide 70: 3.2.5 流水线设计中的若干问题
71/154
瓶颈问题
理想情况下，流水线在工作时，其中的任务是同步地每一个时钟周期往前流
动一段。
当流水线各段不均匀时，机器的时钟周期取决于瓶颈段的延迟时间。
在设计流水线时，要尽可能使各段时间相等。
3.2 流水线的性能指标

## Slide 71: 3.2 流水线的性能指标
72/154
流水线的额外开销
流水寄存器延迟+时钟偏移开销
流水寄存器需要建立时间和传输延迟
  建立时间：在触发写操作的时钟信号到达之前，寄存器输入必须保持稳定的时间。
  传输延迟：时钟信号到达后到寄存器输出可用的时间。
时钟偏移开销
  流水线中，时钟到达各流水寄存器的最大差值时间。（时钟到达各流水寄存
器的时间不是完全相同）
3.2.5 流水线设计中的若干问题

## Slide 72: 3.2 流水线的性能指标
73/154
流水线的额外开销
流水寄存器延迟+时钟偏移开销
流水寄存器需要建立时间和传输延迟
在流水线的每一个流水线段中都要设置一个流水寄存器
时间开销：流水线的执行时间加长是流水线中需要增加的主要硬件之一。
3.2.5 流水线设计中的若干问题

## Slide 73: 3.2 流水线的性能指标
74/154
流水线的额外开销
流水寄存器延迟+时钟偏移开销
时钟偏移开销
  流水线中，时钟到达各流水寄存器的最大差值时间。（时钟到达各流水寄存器的时间不是完全相同）
S1段
△t
S2段
△t
Sn段
△t
流水寄存器 t
流水线时间：△t+t+ △t+t △t+t+….

## Slide 74: 3.2 流水线的性能指标
75/154
几个问题
  流水线并不能减少（而且一般是增加）单条指令的执行时间，但却能提高吞吐率。
  增加流水线的深度（段数）可以提高流水线的性能。
  流水线的深度受限于流水线的额外开销。
  当时钟周期小到与额外开销相同时，流水已没意义。因为这时在每一个时钟周期中已没有时间来做有用的工作。
3.2.5 流水线设计中的若干问题

## Slide 75: 3.3 非线性流水线的调度
76/154
3. 冲突问题
流水线设计中要解决的重要问题之一。
在非线性流水线中，存在反馈多次经过某些段。
路，当一个任务在流水线中流过时，可能要
流水线调度要解决的问题：
应按什么样的时间间隔向流水线输入新任务，才能既不发生功能段使用冲突，又能使流水线有较高的吞吐率和效率？
3.2.5 流水线设计中的若干问题

## Slide 76: 3.3 非线性流水线的调度
78/154
    单功能非线性流水线的最优调度
    多功能非线性流水线的调度
3.2.5 流水线设计中的若干问题

## Slide 77: 3.3 非线性流水线的调度
79/154
向一条非线性流水线的输入端连续输入两个任务之间的时间间隔称为非线性流水线的启动距离。
会引起非线性流水线功能段使用冲突的启动距离则称为禁用启动距离（是启动距
离的子集）。
启动距离和禁用启动距离一般都用时钟周期数来表示，是一个正整数。
预约表
  横向（向右）：时间（一般用时钟周期表示）
  纵向（向下）：流水线的段
3.3.1 单功能非线性流水线的最优调度

## Slide 78
80/154
预约表
使用二维的预约表来记录任务使用流水线各功能段的时间。
如果有一个由K段组成的流水线，每个任务通过流水线需要N拍（时钟周期），则预约表共有K行，N列。
一个任务在某时刻用到某功能段，可以在表中相应的位置上用√表示。计算出预约表中所有各行中两个或多个√之间的节拍间隔数，并将所有的节拍间隔数汇集在一起，构成一个延迟禁止表F。
如果任务之间间隔这些拍数，一定会发生流水段的冲突，所以，这些间隔拍数应当禁止使用。
3.2.5 流水线设计中的若干问题

## Slide 79: 3.3 非线性流水线的调度
81/154
例：一个5功能段非线性流水线预约表
时间 功能段 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
S1 | √ |  |  |  |  |  |  |  | √
S2 |  | √ | √ |  |  |  |  | √ | 
S3 |  |  |  | √ |  |  |  |  | 
S4 |  |  |  |  | √ | √ |  |  | 
S5 |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 
如果在第n个时钟周期使用第k段，则在第k行和第n列的交叉处的格子里有一个√。
如果在第k行和第n列的交叉处的格子里有一个
√，则表示在第n个时钟周期要使用第k段。

## Slide 80: 3.3 非线性流水线的调度
82/154
根据预约表写出禁止表F
禁止表F：一个由禁用启动距离构成的集合。
具体方法
对于预约表的每一行的任何一对√，用它们所在的列号相减（大的减小的），列出各种可能的差值，然后删除相同的，剩下的就是禁止表的元素。
在上例中
  第一行的差值只有一个：8；
  第二行的差值有3个：1，5，6；
  第3行只有一个√，没有差值；
  第4和第5行的差值都只有一个：1；

## Slide 81
83/154
根据


3.3 非线性流水线的调度
预约表写出禁止表F
禁止表F：一个由禁用启动距离构成的集合。具体方法
对于预约表的每一行的任何一对√，用它们所在的列号相减（
大的减小的），列出各种可能的差值，然后删除相同的，剩下的就是禁止表的元素。
在上例中
  第一行的差值只有一个：8；
  第二行的差值有3个：1，5，6；
  第3行只有一个√，没有差值；
  第4和第5行的差值都只有一个：1；
时间 功能段 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
S1 | √ |  |  |  |  |  |  |  | √
S2 |  | √ | √ |  |  |  |  | √ | 
S3 |  |  |  | √ |  |  |  |  | 
S4 |  |  |  |  | √ | √ |  |  | 
S5 |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 

## Slide 82: 3.3 非线性流水线的调度
84/154
根据禁止表F写出初始冲突向量C0
（进行从一个集合到一个二进制位串的变换 ）
  冲突向量C：一个N位的二进制位串。
  设C0=（cNcN-1…ci…c2c1），则：
ci=0 ：允许间隔i个时钟周期后送入后续任务
ci=1 ：不允许间隔i个时钟周期后送入后续任务
对于上面的例子
F= { 1，5，6，8 } C0=（10110001）
c
i＝
1 i∈F
0 i∈F

## Slide 83: 3.3 非线性流水线的调度
85/154
根据初始冲突向量C0画出状态转换图
  当第一个任务流入流水线后，初始冲突向量C0决定了下一个任务需间隔多少个时钟周期才可以流入。
  在第二个任务流入后，新的冲突向量是怎样的呢？
    假设第二个任务是在与第一个任务间隔j个时钟周期流入，这时，由于第一个 任务已经在流水线中前进了j个时钟周期，其相应的禁止表中各元素的值都应 该减去j，并丢弃小于等于0的值。
    对冲突向量来说，就是逻辑右移j位（左边补0）。

## Slide 84: 3.3 非线性流水线的调度
86/154
在冲突向量上，就是对它们的冲突向量进行“或”运算。
SHR(j)（C0）∨C0
其中:SHR(j)表示逻辑右移j位
推广到更一般的情况
假设: Ck：当前的冲突向量 j: 允许的时间间隔
则新的冲突向量为：
SHR(j)（Ck）∨C0
对于所有允许的时间间隔都按上述步骤求出其新的冲突向量，并且把新的冲 突向量作为当前冲突向量，反复使用上述步骤，直到不再产生新的冲突向量 为止。

## Slide 85: 3.3 非线性流水线的调度
87/154
从初始冲突向量C0出发，反复应用上述步骤，可以求得所有的冲突向量以及产生 这些向量所对应的时间间隔。由此可以画出用冲突向量表示的流水线状态转移图。
  有向弧：表示状态转移的方向
  弧上的数字：表示引入后续任务（从而产生新的冲突向量）所用的时间间隔（时钟周期数）

## Slide 86: 3.3 非线性流水线的调度
88/154
对于上面的例子
（1） C0=（10110001）
引入后续任务可用的时间间隔为：2、3、4、7个时钟周期如果采用2，则新的冲突向量为：
（00101100）∨（10110001）= （10111101）
如果采用3，则新的冲突向量为：
（00010110）∨（10110001）= （10110111）
如果采用4，则新的冲突向量为：
（00001011）∨（10110001）= （10111011）
如果采用7，则新的冲突向量为：
（00000001）∨（10110001）= （10110001）

## Slide 87: 3.3 非线性流水线的调度
89/154
对于新向量（10111101），其可用的时间间隔为2个和7个时钟 周期。用类似上面的方法，可以求出其后续的冲突向量分别为
（10111101）和（10110001）。
对于其他新向量，也照此处理。
在此基础上，画出状态转移示意图。
初始状态
9+,7
4
3
7,9+
2
9+,7
7,9+ 7,9+
10110001
10110111
4
3
10111011
10111111
10111101
2

## Slide 88: 3.3 非线性流水线的调度
90/154
根据状态转换图写出最优调度方案
  根据流水线状态图，由初始状态出发，任何一个闭合 路即为一种调度方案。
  列出所有可能的调度方案，计算出每种方案的平均时间间隔，从中找出其最小者即为最优调度方案。
  上例中，各种调度方案及其平均间隔时间。
    最佳方案：（3，4）
平均间隔时间：3.5个时钟周期（吞吐率最高）
    方案（4，3）的平均间隔时间也是3.5 ，但它不是最佳方案，为什么？

## Slide 89: 3.3 非线性流水线的调度
91/154
调度策略 | 平均延迟拍数
(2,7) (2,2,7) (3,7) (3,4) (3,4,3,7) (3,4,7) (4,3,7) (4,7) （7） | 4.5 3.67 5 3.5 4.25 4.67 4.67 5.5 7
各种调度策略及平均延迟拍数

## Slide 90: 3.3 非线性流水线的调度
92/154
方案（3，4）是一种不等时间间隔的调度方案，与等间隔的调度方案相比，在控制上要复杂得多。为了简化控制，也可以采用等间隔时间的调度方案，但吞吐率和效率往往会下降不少。
  在上述例子中，等时间间隔的方案只有一个：（7），其吞吐率下降了一半。

## Slide 91: 3.3 非线性流水线的调度
93/154
3.3.2 多功能非线性流水线的调度
以双功能（功能A和B）非线性流水线为例。
状态转移图中结点状态的表示
由两个冲突向量构成的冲突矩阵，这两个冲突向量分别对应于下一个任务的功能是A类和B类的情况。
初始结点有两个，分别对应于第一个任务是A类和B类的情况。
当第一个任务是A类时，冲突矩阵为M(0) 。
A
当第一个任务是B类时，冲突矩阵为M(0) 。
B

## Slide 92: 3.3 非线性流水线的调度
94/154
其中：
Cpq（p,q∈{A, B}）表示的是：在一个p类任务流入流水线后，对后续q类任务的冲突向量。
它们可以由预约表求得。
Cpq共有22=4个。
对于N功能流水线，这种冲突向量有N2个。


 AB 

AA
C 
(0)
A
C
M
 
 BB 
B
C
M (0)  CBA 

## Slide 93: 3.3 非线性流水线的调度
95/154
由下式求得后续状态的冲突矩阵
(0)
SHR(i)（Mk）∨Mr
其中：
  Mk：当前状态
  r：下一个流入任务的类型（A或B）
  i：当前状态允许的流入r型任务的时间间隔
  SHR(i)（Mk）：把当前状态中的各冲突向量逻辑右移i位
例如：SHR(3)（Mk）∨MA(0)表示的是：把当前状态Mk中的各冲突向量逻辑右移3位，再与初始矩阵M (0)进行“或”运算。
A
举例说明双功能非线性流水线的最优调度

## Slide 94: 3.3 非线性流水线的调度
96/154
例3.3 有一条3段双功能非线性流水线，实现的功能是A和B，其预约表分别如表1和表2所示。各段的通
过时间都是一个时钟周期。请找出该流水线单独处
理A类任务和单独处理B类任务以及混合处理两类任
表1 A类对象预约表 表2 B类对象预约表
务的时最间 段 | 优调度 1 | 方案 2 | 3 | 。 4 | 5
S1 | √ |  |  | √ | 
S2 |  | √ |  |  | 
S3 |  |  | √ |  | √
时间 段 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
S1 |  | √ |  |  | √
S2 |  |  |  | √ | 
S3 | √ |  | √ |  | 

## Slide 95: 3.3 非线性流水线的调度
97/154
解：（1） 把两个预约表重叠起来，得到如表3所示的预约表。
（2）由预约表求初始冲突向量和初始冲突矩阵
时间 段 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
S1 | A | B |  | A | B
S2 |  | A |  | B | 
S3 | B |  | AB |  | A


 AB 

AA
C 
(0)
A
C
M
 
 BB 
B
C
M (0)  CBA 

## Slide 96: 3.3 非线性流水线的调度
98/154
CAA：一个A类任务流入流水线后，对下一个A类任务进入流水线
的时间间隔的限制。
根据预约表表1可知，禁用时间间隔是2和3，故禁止表为：
{2，3}，所以CAA=（0110）。
CBB：一个B类任务流入流水线后，对下一个B类任务进入流水线
的时间间隔的限制。
根据预约表表2可知，禁用时间间隔是2和3，所以CBB=
（0110）。
CAB：一个A类任务流入流水线后，对下一个B类任务进入流水线的时间间隔的限制。根据预约表表3可知：
  为了避免在S1发生冲突，禁用时间间隔是：4-2=2

## Slide 97: 3.3 非线性流水线的调度
99/154
在S2，不会发生冲突，这是因为根据表3，A类任务先于B类任务
通过S2，而现在的实际情况又是A类任务先于B类任务流入流水线；
为了避免在S3发生冲突，禁用时间间隔是：
3-1=2，5-1=4，5-3=2
综合起来，有：CAB=（1010）
CBA表示一个B类任务流入流水线后，对下一个A类任务进入流水线的时间间隔的限制。根据预约表表3可知：
  为了避免在S1发生冲突，禁用时间间隔有：
2-1=1，5-1=4，5-4=1
  为了避免在S2发生冲突，禁用时间间隔是：4-2=2

## Slide 98: 3.3 非线性流水线的调度
100/154
在S3，不会发生冲突，这是因为根据表3，B类任务先于A类任务通过S3，或者同时通过S3（第3个时钟周 期），而现在的实际情况又是B类任务先于A类任务流入流水线。
综合起来，有：CAB=（1011）
初始矩阵为：



 

1010

0110
 AB  
(0)
A
AA
C 
C
M
 



0110
 BB   

1011
(0)
B
BA
C 
C
M

## Slide 99: 3.3 非线性流水线的调度
101/154
（3）由初始冲突矩阵画出状态图
如果第一个流入的任务是A类，初始状态就是MA (0) ；如果第一个流入的任务是B类，则初始状
态是MB (0) 。
求所有后续状态的冲突矩阵：
例如：在流入一个A类任务后，从CAA=（0110）可知，可以隔一个或4个时钟周期再流入一个A类任
务。
假设是前者，则把初始状态MA (0)中的各冲突向量同时右移一位（即进行SHR(1)操作），再与 MA (0)进行或运算，可以得到新的冲突矩阵。根据该矩阵的第一个冲突向量（0111）可知，只有隔4个时钟周期流入一个A类任务，才能不发生冲突。把冲突矩阵中的各冲突向量同时右移4位（即进行
SHR(4)操作），再与MA (0)进行按位或运算，可以得到新的冲突矩阵。

## Slide 100: 3.3 非线性流水线的调度
102/154
再如，在流入一个A类任务后，从CAB=（1010）可知，可以隔一个或3个时钟周期再流入一个B类任务。假设是前者，则把初始状态MA (0)中的各冲突向量同时右移一位（即进行SHR(1)操作），再与MB (0)进行或运算，可以得到新的冲突矩阵。
据此可知，允许的流入为：或者是隔3个时钟周期流入一个 A类任务，或者是隔4个时钟周期流入一个B类任务。按类似与上述类似的方法，又可以得到新的冲突矩阵。
求出所有可能的状态后，就可以画出状态图。
弧线上的标记“r.i”表示：隔i个时钟周期流入r类的任务。

## Slide 101: 3.3 非线性流水线的调度
103/154
M1
A.4
M0
A.4
A.1
B.4
B.1
B.3
M3
B.4
M7
M6
M12
A.3 B.1 B.3
A.3
B.1
B.4
A.4
0111
1111
0110
1010
1011
0110
1011
0111
1111
0111
0111
1010
双功能非线性流水线的状态图

## Slide 102: 3.3 非线性流水线的调度
104/154
（4）由状态图得出最优调度方案
从状态图可以找出各种情况下的最优调度方案：
只流入A类任务的最优调度方案是：（A.1，A.4）
流入B类任务的最优调度方案是：（B.1，B.4）
混合流入A、B两类任务的最优调度方案是：（B.1，A.3，A.4）

## Slide 103: 3.4 流水线的相关与冲突
105/154
流水线的引入显著提高了计算机指令的执行速度，但同时也带来相关和冲突问题。
介绍一条经典的5段RISC流水线 （有哪些?）
  首先讨论在非流水情况下是如何实现的
非流水线情况下，一条指令的执行过程分为以下5个段（IF，ID，EX，MEM，WB）：
  取指令周期（IF）（第1段）
以程序计数器PC中的内容作为地址，从存储器中取出指令并放入指令寄存器IR；iR←MEM[PC]
同时PC值加4（假设每条指令占4个字节），指向顺序的下一条指令。 NPC←PC+4
3.4.1 一条经典的5段流水线

## Slide 104: 3.4 流水线的相关与冲突
106/154
非流水线情况下，一条指令的执行过程分为以下5个段（IF，ID，EX，MEM，WB）
  指令译码/读寄存器周期（ID）（第2段）
    对指令进行译码，同时并用IR中的寄存器地址去访问通用寄存器组，读出所需的操作数。
    A←Regs[rs]， B←Regs[rt]
  执行/有效地址计算周期（EX）（第3段）
此阶段，不同指令对上一周期已经就绪的数据所进行的操作OP不同,联系三类指令格式：
    load和store指令：指令中寄存器的数据 与偏移量相加，形成访存有效地址。ALUoutput←A+Imm
    寄存器－寄存器ALU指令： 通用寄存器组中读出的数据进行OP运算。 ALUoutput←A OP B
    寄存器－立即数ALU指令：指令中通用寄存器的数据 op 指令中的立即数ALUoutput← A OP Imm
    分支指令：ALU把指令中给出的偏移量与PC值相加，形成转移目标的地址。同时，对在前一个周期读出的操作数进行判断，确定分支是否成功。

## Slide 105: 3.4 流水线的相关与冲突
107/154
非流水线情况下，一条指令的执行过程分为以下5个段（IF，ID，EX，MEM，WB）
  存储器访问／分支完成周期（MEM）（第4段）
    该周期处理的指令只有load、store和分支指令。
    Load— 从上周期计算的访存地址对应的存储器中取出数据
    Store—把指定的数据写入上周期计算的访存地址对应的存储器
    分支指令：若成功，将上周期计算好的目标地址送入PC,分支指令完成；否则空操作
If （Cond） PC←ALUoutput #（ALUoutput←NPC+（Imm<<2）） else PC←NPC
    其它类型的指令在此周期不做任何操作。

## Slide 106: 3.4 流水线的相关与冲突
108/154
非流水线情况下，一条指令的执行过程分为以下5个段（IF，ID，EX，MEM，WB）
  写 周期（WB）（第5段）
    ALU运算指令和load指令在这个周期把结果数据写入通用寄存器组。
    ALU运算指令：结果数据来自ALU。Regs[rd]←ALUoutput
load指令：结果数据来自存储器。 Regs[rd]←LMD
LMD存放从存储器读出的数据
上述方案如何改进？

## Slide 107: 3.4 流水线的相关与冲突
109/154
将上述实现方案修改为流水线实现
  一条经典的5段流水线
    每一个周期作为一个流水段；???
    在各段之间加上锁存器（流水寄存器）。
时钟周期的前半个周期写作操（左半部分
实线区），虚线区代表读
IM
Reg
ALU
DM
Reg
IF 段
ID 段
EX 段
MEM 段
WB 段
流水寄存器
IR
ALU两个输入端寄存器等

## Slide 108: 一条指令5段的执行过程（如表）
110/154
在上述5个周期实现方案中：
分支指令：4个周期，如果将分支指令的执行提前到ID周期则需2个周期
但现有流水线方案依然会存在较多问题

## Slide 109: 3.4 流水线的相关与冲突
111/154
采用流水线方式实现时，应解决好以下几个问题（4个方面）：
  要保证不会在同一时钟周期要求同一个功能段做两件不同的工作。
例如：不能要求ALU同时做有效地址计算和算术运算。
  避免IF段的访存（取指令）与MEM段的访存（读/写数据）发生冲突。
    可以采用分离的指令存储器和数据存储器；
    一般采用分离的指令Cache和数据Cache。
  ID段和WB段都要访问同一寄存器文件。ID段：读 WB段：写 如何解决对同一寄存器的访问冲突？
解决对同一寄存器的访问冲突：把写操作安排在时钟期的前半拍完成，把读操作安排在后半拍完成

## Slide 110: 3.4 流水线的相关与冲突
112/154
3、采用流水线方式实现时，应解决好以下几个问题（4个方面）：
考虑PC的问题
  流水线为了能够每个时钟周期启动一条新的指令，就必须在每个时钟周期进行PC值的加4操作，并保留新的PC值。这种操作必须在IF段完成，以便为取下一条指令做好准备。
（需设置一个专门的加法器）
  但分支指令也可能改变PC的值，而且是在MEM段进行，这会导致冲突（即导致后续指令无法顺序执行而引起冲突）
请考虑一下，如何处理分支指令？

## Slide 111: 3.4 流水线的相关与冲突
113/154
5段流水线的两种描述方式(类似于时空图和按时间错开的数据通路序列）
第一种描述（类似于时空图）
3.4.1 5段流水线的两种描述方式

## Slide 112: 3.4 流水线的相关与冲突
114/154
5段流水线的两种描述方式(类似于时空图和按时间错开的数据通路序列）
第二种描述（按时间错开的数据通路序列）
3.4.1 5段流水线的两种描述方式

## Slide 113: 3.4 流水线的相关与冲突
116/154
相关：两条指令之间存在某种依赖关系。
  如果两条指令相关，则它们就有可能不能在流水线中重叠执行或者只能部分重叠执行。
相关有3种类型
  数据相关（也称真数据相关）
  名相关(反相关、输出相关)
  控制相关
3.4.2 相关与流水线冲突

## Slide 114: 3.4 流水线的相关与冲突
117/154
相关有3种类型：数据相关、名相关、控制相关
1、数据相关
对于两条指令i（在前）和j（在后），如果下述条件之一成立，则称指令j与指令i数据相关。
  （1）指令j使用指令i产生的结果；
  （2）指令j与指令k数据相关，而指令k又与指令i数据相关。
第（2）条说明数据相关具有传递性。
数据相关反映了数据的流动关系，即如何从其产生者流动到其消费者。

## Slide 115: 3.4 流水线的相关与冲突
118/154
例如：下面这一段代码存在数据相关。
Loop： L.D F0，0（R1） // F0为数组元素
ADD.D F4，F0，F2 // 加上F2中的值
S.D DADDIU
F4，0（R1） R1，R1，－8
// 保存结果
// 数组指针递减8个字节
BNE
R1，R2，Loop
// 如果R1≠R2，则分支

## Slide 116: 3.4 流水线的相关与冲突
119/154
数据相关
  数据相关反映数据的流动关系。
  当数据的流动是经过寄存器时，检测直观简单。
  当数据的流动是经过存储器时，检测比较复杂。
相同形式的地址其有效地址未必相同；
数据流动检测
形式不同的地址其有效地址却可能相同。
数据流动经过寄存器
数据流动经过存储器
检测直观简单
同一寄存器命名唯一
检测复杂
相同的形式地址其有效地址未必相同
store和load指令的有效地址：Regs[rs]+immediate

## Slide 117: 3.4 流水线的相关与冲突
120/154
名相关
  名：指令所访问的寄存器或存储器单元的名称。
  如果两条指令使用相同的名，但是它们之间并没有数据流动，则称这两条指令存在名相关。
  指令j与指令i之间的名相关有两种（j后进入），具体见后续示例：
    反相关：如果指令j写的名与指令i读的名相同，则称指令i和j发生了反相关。
指令j写的名＝指令i读的名
    输出相关：如果指令j和指令i写相同的名，则称指令i和j发生了输出相关。
指令j写的名＝指令i写的名

## Slide 118: 3.4 流水线的相关与冲突
121/154
2、名相关解决方法
名相关的两条指令之间并没有数据的传送，只是使用了相同的寄存器。
如果一条指令中的名改变了，并不影响另外一条指令的执行。
换名技术（消除名相关）
  换名技术：通过改变指令中操作数的名来消除名相关。
  对于寄存器操作数进行换名称为寄存器换名。
既可以用编译器静态实现，也可以用硬件动态完成。

## Slide 119: 3.4 流水线的相关与冲突
122/154
例如：考虑下述代码：
DIV.D F2，F8，F4 ADD.D F8，F0，F12 SUB.D F10，F8，F14
名相关举例
ADD.D的F8和SUB.D要读的F8存在数据流动(生产---消费关系)。
ADD.D要写的F8和DIV.D要读的F8存在反相关，不存在数据流动。
DIV.D ADD.D SUB.D
F2，F8，F4 S，F0，F12 F10，S，F14
进行寄存器换名（F8换成S）后，消除了反相关，要换都换

## Slide 120: 3.4 流水线的相关与冲突
123/154
控制相关
  控制相关是指由分支指令引起的相关，根据分支指令的执行结果来确定后面该执行哪个分支上的指令。
为了保证程序应有的执行顺序，必须严格按控制相关确定的顺序执行。
if p1 {
典型的程序结构是“if-then”结构。
示例：
S1；
}；
S；
if p2 {
S2；
}；
if p1 和 if p2 编译成目标代码以后都是分支指令。语句S1与p1控制相关，S2与p2
控制相关，S与p1和p2均无关。

## Slide 121: 3.4 流水线的相关与冲突
124/154
控制相关
  控制相关带来的两个限制：
    与一条分支指令控制相关的指令不能被移到该分支之前。否则这些指令就不受该分支控制了。
S1不能移到P1语句之前,同理S2。
    如果一条指令与某分支指令不存在控制相关，就不能把该指令移到该分支中。
不能把S移到if语句的then 部分中。
if p1 {
S1；
}；
S；
if p2 {
S2；
}；

## Slide 122: 3.4 流水线的相关与冲突
125/154
流水线冲突（Pipeline Hazard）是指对于具体的流水线来说，由于相关的存在，使得指令流中的下一条指令不能在指定的时钟周期执行。
流水线冲突有3种类型：
结构冲突（ Structal Hazard ）：因硬件资源满足不了指令重叠执行的要求而发生的冲突。
数据冲突（Data Hazard ） ：当指令在流水线中重叠执行时，因需要用到前面指令的执行结果
而发生的冲突。
控制冲突（Control Hazard ）：流水线遇到分支指令和其它会改变PC值 的指令所引起的冲突
3.4.1 流水线冲突

## Slide 123: 3.4 流水线的相关与冲突
126/154
冲突带来的几个问题：
导致错误的执行结果。
流水线可能会出现停顿，推迟某些指令的执行，从而降低流水线的效率和实际的加速比。
解决冲突的基本方法：
  流水线控制经常停顿一些指令的执行，使其他指令能够执行。
  我们约定
当一条指令被暂停时，在该暂停指令之后流出的所有指令都被暂停，而在该暂停指令之前流出的指令则继续进行（否则就永远无法消除冲突）。
II → 之后指令也暂停
←
之前指令继续

## Slide 124: 3.4 流水线的相关与冲突
127/154
结构冲突
在流水线处理机中，为了能够使各种组合的指令 都能顺利地重叠执行，需要对功能部件进行流水或重复设置资源。
如果某种指令组合因为资源冲突而不能正常执行，则称该处理机有结构冲突。
常见的导致结构冲突的原因：
  功能部件不是完全流水（例如速度达不到）
  资源份数不够
3.4.1 流水线冲突

## Slide 125: 3.4 流水线的相关与冲突
128/154
时间（时钟周期）
1 2
3
4
5
6
M
Reg
ALU
M
Reg
M
Reg
ALU
M
Reg
M
Reg
ALU
M
M
Reg
ALU
Reg
M
Reg
7
8
load
指令 i+1
指令 i+2
指令 i+3
M
Reg
ALU
M
指令 i+4
只有一套访存端口或部件而引起的结构冲突
结构冲突：有些流水线处理机只有一个存储器，将数据和指令放在一起，访存指令会导致访存冲突。
Load指令访存
该指令取指访存

## Slide 126: 3.4 流水线的相关与冲突
129/154
结构冲突
解决办法Ⅰ：（停顿指令，插入暂停周期）
  插入暂停周期（“流水线气泡”或“气泡”），引入暂停后的时空图
    为消除结构冲突引入的停顿将推迟流水线的完成时间，从而影响流水线的性能
解决方法Ⅱ： （增加硬件资源）
  设置相互独立的指令存储器和数据存储器或设置相互独立的指令Cache和数据Cache。例如增加一级Cache
  但增加了硬件损失
3.4.1 流水线冲突

## Slide 127: 3.4 流水线的相关与冲突
130/154
时间（时钟周期）
1 2 3 4 5 6 7 8
M
Reg
ALU
M
Reg
M
Reg
ALU
M
Reg
M
Reg
ALU
M
Reg
load
指令 i+1
指令 i+2
暂 停
M
Reg
ALU
M
指令 i+3
气泡
气泡
气泡
气泡
气泡
解决方法一：为消除结构冲突而插入的流水线气泡
通过拉开两条指令在流水线之间的距离解决结构冲突
结构冲突

## Slide 128: 3.4 流水线的相关与冲突
131/154
解决方法一：引入暂停后的时空图
指令编号 | 时钟周期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
指令i | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  |  | 
指令i+1 |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  | 
指令i+2 |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB | WB |  | 
指令i+3 |  |  |  | stall | IF | ID | EX | MEM | WB | 
指令i+4 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB
指令i+5 |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | MEM
为消除结构冲突引入的停顿将推迟流水线的完成时间，从而影响流水线的性能

## Slide 129: 3.4 流水线的相关与冲突
132/154
有时流水线设计者允许结构冲突的存在
主要原因：减少硬件成本
  如果把流水线中的所有功能单元完全流水化（达不到需要的速度 ），或者重复设置足够份数，那么所花费的成本将相当高。
例如浮点数的乘法指令执行时间40个时钟周期，其他流水段均是1个时钟周期，
  需要设置40个浮点乘法部件，但其执行的概率又很低。----因此硬件资源消耗太大
是否一定要消除结构冲突

## Slide 130: 3.4 流水线的相关与冲突
133/154
2. 数据冲突
当相关的指令靠得足够近时，它们在流水线中的重叠执行或者重新排序会改变指令
读/写操作数的顺序，使之不同于它们串行执行时的顺序，则发生了数据冲突。
常见的数据冲突：写后写冲突，写后读冲突，读后写冲突

## Slide 131: 3.4 流水线的相关与冲突
134/154
时间（时钟周期）
1 2
3
4
5
IM
Reg
ALU
DM
Reg
IM
Reg
ALU
DM
Reg
IM
Reg
ALU
DM
IM
Reg
ALU
DADD R1，R2，R3
DSUB R4，R1，R5
XOR R6，R1，R7
AND R8，R1，R9
IM
Reg
6
第5周期真正实现R1的写操作
OR R10，R1，R11
流水线的数据冲突举例(虚线冲突，实线不冲突)
第一条指令分别和其他
三条指令分析相关
写后读冲突

## Slide 132: 3.4 流水线的相关与冲突
135/154
2、数据冲突
根据指令读访问和写访问的顺序，可以将数据冲突分为3种类型。
考虑两条指令i和j ，且i在j之前进入流水线，可能发生的数据冲突有三种基本情况：
  写后读冲突（RAW）（i写、j读）
读后写冲突（WAR）（i读、j写）
（乱序情况下可能发生）
写后写冲突（WAW）（i写、j写）

## Slide 133: 3.4 流水线的相关与冲突
136/154
写后读冲突（RAW）:一条读指令紧跟在写指令后面，结果可能产生冲突
  i在前j在后进入流水线，在 i 写入之前，j 先去读。
j 读出的内容是错误的（读取的不是更新值）。
这是最常见的一种数据冲突，它对应于真数据相关。
例如：i: DADD R1,R2,R3 R2+R3=R1 j: SUB R4,R1,R3 R1-R3=R4
2、数据冲突

## Slide 134: 3.4 流水线的相关与冲突
137/154
2、数据冲突
写后写冲突（WAW）:
  即 在 i 写入之前，j 先写。 最后写入的结果是 i 的。错误！ 这种冲突对应于输出相关。
写后写冲突在流水线中产生的条件：
流水线中不只一个段可以进行写操作；
指令被重新排序了。(乱序的流水线)
前面介绍的5段流水线不会发生写后写冲突。
（只在WB段写寄存器）
例如：i: | DADD | R1, R2,R3
j: | DDIV | R1, R4,R3

## Slide 135: 3.4 流水线的相关与冲突
138/154
根据指令读访问和写访问的顺序，可以将数据冲突分为3种类型。
读后写冲突（WAR） --对应于反相关
  指令 j 的目的寄存器和指令 i 的源操作数寄存器相同，在 i 读之前，j 先写。
i 读出的内容是错误的！ 由反相关引起。
读后写冲突在流水线中发生条件：
有些指令的写结果操作提前了，而且有些指令的读操作滞后了；
指令被重新排序了。
例如：i：
DADD R2,R1,R3 j: DDIV R1, R4,R3
结果：先执行了j指令，写了R1，结果i指令
读了修改后的R1，使得R2产生错误结果

## Slide 136: 3.4 流水线的相关与冲突
139/154
数据相关减少或解决办法---定向技术，指令调度、需要停顿解决
通过定向技术（forwarding）减少数据冲突引起的停顿
（定向技术也称为旁路、短路bypass或转发）
定向技术主要思想：在计算结果尚未出来之前，后面等待使用该结果的指令并不真正立即需要该计算结果，如果能够将该计算结果从其产生的地方直接送到其它指令需要它的地方，那么就可以避免停顿。

## Slide 137: 3.4 流水线的相关与冲突
140/154
时间（时钟周期）
1 2
3
4
5
6
IM
Reg
ALU
DM
Reg
IM
Reg
ALU
DM
Reg
IM
Reg
ALU
DM
IM
Reg
ALU
DADD R1，R2，R3
DSUB R4，R1，R5
XOR R6，R1，R7
AND R8，R1，R9
IM
Reg
OR R10，R1，R11
采用定向技术后的流水线数据通路
R1=1,R2=4,R3=2
第一条指令3 周期末已完成计算（例如结果为6），第二条指
令第4周期开始才读
（运算器的一端），
其实需要的中间结果 6（R2+R4）， 即 R1-R5=R2+R4 旁路
引入即可
从数据产生的位置到数据使用的位置建立数据通路（前两个红线）

## Slide 138: 3.4 流水线的相关与冲突
141/154
时间（时钟周期）
1 2
3
4
5
6
IM
Reg
ALU
DM
Reg
IM
Reg
ALU
DM
Reg
IM
Reg
ALU
DM
IM
Reg
ALU
DADD R1，R2，R3
DSUB R4，R1，R5
XOR R6，R1，R7
AND R8，R1，R9
IM
Reg
OR R10，R1，R11
第一条指令分别和其他三
条指令分析相关
第一条指令4
周期已完成运算结果，只是还未保存，第三条指令第5周期开始读，引入一条旁路
，避免了相关
采用定向技术后的流水线数据通路（注意旁路的起点）

## Slide 139: 3.4 流水线的相关与冲突
142/154
时间（时钟周期）
1 2
3
4
5
6
IM
Reg
ALU
DM
Reg
IM
Reg
ALU
DM
Reg
IM
Reg
ALU
DM
IM
Reg
ALU
DADD R1，R2，R3
DSUB R4，R1，R5
XOR R6，R1，R7
AND R8，R1，R9
IM
Reg
OR R10，R1，R11
采用定向技术后的流水线数据通路（注意旁路的起点）
第一条指令分别和其他三条指令分析相关
第一条指令5 周期前半周期完成写，第四条指令第5周期的后半周期读，引入一条旁路，避免了相关

## Slide 140: 3.4 流水线的相关与冲突 2、数据冲突
143/154
总结：定向的实现
  EX段和MEM段之间的流水寄存器中保存的ALU运算结果总是 送到ALU的入口。
当定向硬件检测到前一个ALU运算结果写入的寄存器就是当前ALU操作的源寄存器时，那么控制逻辑就选择定向的数据作为当前ALU的输入，而不采用从通用寄存器组读出的数据。
定向技术:在原有寄存器传递数据的基础上，增加了新的指令间传送数据的路径。
—基于硬件的运行时解决方法
DADD R1，R2，R3
DSUB R4，R1，R5 XOR R6，R1，R7

## Slide 141: 旁路技术不是万能（硬件解决方法）-后三段
144/154
ALU的输入端添加了很多旁路选择
ALU的输入来源：
通用寄存器
1号
2号
上述例子：
1号旁路：相隔一条指令
2号旁路：相邻指令
此外
3号旁路： load指令
3号
LD R2,5(R5)
SUB R3, R2 ,R4
旁路还可以吗

## Slide 142: 旁路技术不是万能（硬件解决方法）
145/154
通过这个通路写R1，因此解
决冲突必须慢一拍
LD R2，5（R5） SUB R4，R2,R3

## Slide 143: 3.4 流水线的相关与冲突
146/154
LD | R1，0（R2） | # | R1产生于第5个时钟周期
DADD | R4，R1,R5 | # | R1要在第2个时钟周期读取
2、数据冲突减少或解决的方法：定向技术、指令调度、指令停顿解决
需要停顿的数据冲突解决方法
  并不是所有的数据冲突都可以用定向技术来解决。 举例:
LD指令访存需要 LOAD指令中R1的值，从MEM有效地址获取数据，然后写寄存器R1，
必须慢一拍了，单纯旁路解决不了
时序上：LD结果的产生晚于DADD对该结果的消费（获取）（参考通路图）

## Slide 144: 3.4 流水线的相关与冲突
147/154
需要停顿的方法解决数据冲突
并不是所有的数据冲突都可以用定向技术来解决。
LD R1，0（R2） # R1产生于第5个时钟周期 DADD R4，R1,R5 # R1要在第2个时钟周期读取
结果产生的与使用的时间差别

## Slide 145: 3.4 流水线的相关与冲突
148/154
需要停顿的方法解决数据冲突
  定向技术+慢一拍来解决。
LD R1，0（R2） # R1产生于第5个时钟周期 DADD R4，R1,R5 # R1要在第2个时钟周期读取

## Slide 146: 2、数据冲突减少或解决的方法：定向技术、指令调度、指令停顿解决
149/154
无法将LD指令的结果直接定向到DADD指令
LD指令在MEM段数据已生成，这样就必须stall一拍皆可以为DADD指令所用。（如果不慢一拍有解决方法
吗）---也就是单纯定向技术无能为力了，怎么解决？
旁路技术无法解决上述LD相关指令引起的冲突
解决方法：增加流水线互锁机制，插入“暂停”（stall）或气泡然后再定向
作用：检测发现数据冲突，并使流水线停顿，直至冲突消失。
流水线插入气泡后的执行过程

## Slide 147: 3.4 流水线的相关与冲突
150/154
冲突的另一种解决方法--指令调度（依靠编译器完成）
依靠编译器解决数据冲突 （旁路技术无法解决）
  让编译器重新组织指令顺序来消除冲突，更好地处理气泡产生的时钟周期数的增加，以提高指令流水，这种技术称为指令调度或流水线调度。(通常编译器完成) （静态调度-编译时期完成）
指令调度：找出不相关的指令序列，让它们在流水线上重叠并行执行（调整指令的顺序，让流水线不停顿）。
举例：请为下列表达式生成没有暂停的指令序列:
A＝B＋C ；
D＝E－F ；
假设载入延迟为1个时钟周期。

## Slide 148: 3.4 流水线的相关与冲突
151/154
举例：请为下列表达式生成没有暂停的指令序列: A＝B＋C ；会导致暂停
D＝E－F ；会导致暂停
假设载入延迟为1个时钟周期。
箭头指向冲突
表达式 A=B+C的代码及其流水执行
A = B + C
寄存器分配
暂存于Ra
放在Rb
放在Rc
取B： LD 取C： LD相加： DADD
保存结果： SD
Rb，B Rc，C Ra，Rb，Rc
Ra，A
没有暂停的代码
LD Rb，B LD Rc，C DADD Ra，Rb，Rc SD Ra，A LD Re，E LD Rf，F DSUB Rd，Re，Rf SD Rd，D

## Slide 149: 3.4 流水线的相关与冲突
152/154
没有暂停的代码
LD Rb，B LD Rc，C DADD Ra，Rb，Rc SD Ra，A LD Re，E LD Rf，F DSUB Rd，Re，Rf SD Rd，D
举例：请为下列表达式生成没有暂停的指令序列: 假设载入延迟为1个时钟周期。
A＝B＋C ；会导致暂停
D＝E－F ；
对应的时空图（部分）
LD Rb，B | IF | ID | EX | MEM | WB | 
LD Rc，C |  | IF | ID | EX | MEM | 
DADD Ra,Rb,Rc
IF ID
EX
SD
Ra，A
IF ID
EX MEM WB
WB
LD和DADD指令
MEM写W后B读冲突

## Slide 150: 3.4 流水线的相关与冲突
153/154
A＝B＋C ；会导致暂停
D＝E－F ；
假设载入延迟为1个时钟周期。
插入暂停的代码
LD Rb，B LD Rc，C stall DADD Ra，Rb，Rc SD Ra，A LD Re，E LD Rf，F stall DSUB Rd，Re，Rf SD Rd，D
LD Rc，C
IF ID EX
MEM
DADD Ra,Rb,Rc
IF ID
EX MEM WB
SD Ra，A
IF ID
EX MEM WB
LD和DADD指令
WB写后读冲突
DADD和DSUB指令均需至少停顿一个时钟周期，两个指令至少暂停两个时钟周期
对应的时空图（部分）
LD Rb，B IF ID EX MEM WB
停顿两个周期

## Slide 151: 3.4 流水线的相关与冲突
154/154
A＝B＋C ；会导致暂停
D＝E－F ；
假设载入延迟为1个时钟周期。
插入暂停的代码
LD Rb，B LD Rc，C stall DADD Ra，Rb，Rc SD Ra，A LD Re，E LD Rf，F stall DSUB Rd，Re，Rf SD Rd，D
对应的时空图（部分）
DADD和DSUB指令均需至少停顿一个时钟周期，两个指令至少暂停两个时钟周期
停顿两个周期
EX MEM WB
ID EX MEM WB
LD Rb，B | IF ID EX MEM WB | 
LD Rc，C | IF ID EX MEM WB 定向 | 
DADD Ra,Rb,Rc | IF ID stall EX MEM WB | 
SD Ra，A |  | 
 | IF | stall ID EX MEM WB
但暂停引起性能降低，如何解决？

## Slide 152: 3.4 流水线的相关与冲突
155/154
引入指令调度
调度前的代码 | 调度后的代码
LD Rb，B LD Rc，C DADD Ra，Rb，Rc SD Ra，A LD Re，E LD Rf，F DSUB Rd，Re，Rf SD Rd，D | LD Rb，B LD Rc，C LD Re，E DADD Ra，Rb，Rc LD Rf，F SD Ra，A DSUB Rd，Re，Rf SD Rd，D
编译优化调整指令顺序，人为拉开LD Rc,C和DADD Ra,Rb,Rc两条指令间的距离解决指令插入 stall的弊端
箭头指向冲突

## Slide 153: 3.4 流水线的相关与冲突
156/154
举例：请为下列表达式生成没有暂停的指令序列: A＝B＋C ；
D＝E－F ；
假设载入延迟为1个时钟周期。
在第三条加的时候就会出现问题，就需要stall了，因为DADD执行的时候ALU需要上一条
内存访问load进来的c的值。此时把后面的load Re,E提到这里进行，就不需要stall了，这就是静态调度的解决思路。

## Slide 154: 3.4 流水线的相关与冲突
157/154
控制冲突
先看一个例子
if (i < 10)
{
/*指令一：*/
/*指令二：*/
s = s + i;
i++;
}
/*指令三：*/ s = s - 2;
寄存器，i++
计算机如何判断i到底是多少？
关键在指令二，因为i更新值在第五周期（写
实际编译为例如DADD R1,R1,1），
而第三周期(EX)即使使用数据定向也不可能得到正确的i值。
因此程序是分支还是顺序执行？冲突产生即延迟
联系第二章MIPS指令中I类分支判断语句格式
s = s + i; i++ ;
----------DADD Rs,Rs,Ri
----------DADD Ri,Ri,1

## Slide 155: 3.4 流水线的相关与冲突
158/154
3. 控制冲突Control hazards：控制流改变（分支指令）造成的延迟
（类似于判断、循环、函数调用、递归等涉及到跳转的会涉及到控制冲突。）
执行分支指令的结果有两种（例如if-else，for循环）
分支成功：PC值改变为分支转移的目标地址。在条件判定和转移地址计算都完成后，才改变PC值。
不成功或者失败：PC的值保持正常递增，指向顺序的下一条指令。
控制冲突：由分支指令引起的指令延迟

## Slide 156: 3.4 流水线的相关与冲突
159/154
控制冲突Control hazards：
  解决控制冲突最简单的方法：“冻结”或者“排空”流水线 （那就“等”）
    发现分支指令后，将其后的所有指令置空，直到分支是否成功以及分支目标地址算出来位置
    前述5段流水线中，改变PC值是在MEM段进行的，分支指令给流水线带来3个时钟周
期的延迟
说明运行分支判断需要4个周期（IF/ID/EX/MEM），MEM周期完成PC值的更新操作, 也即只有经过三个
周期后才能读取跳转的指令。
ID段：译码检测得知是分支指令，则暂停其后的指令，直到MEM段计算出新的PC值

## Slide 157: 3.4 流水线的相关与冲突
160/154
控制冲突Control hazards：
  流水线带来3个时钟周期的延迟具体情况（见图）
分支指令
中间读取的三条指令停止执行，浪费三个时钟周期
MEM段计算出新的PC值，所以重新取目标地址的指令（分支成功时）

## Slide 158: 分支成功时，3个周期的分支延迟的时空图（另一种表示）
161/154

## Slide 159: 3.4 流水线的相关与冲突
163/154
分支指令 | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  |  | 
分支目标指令 |  | IF | stall | stall | IF | ID | EX | MEM | WB | 
分支目标指令+1 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB
分支目标指令+2 |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | MEM
分支目标指令+3 |  |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX
简单处理分支指令：分支成功的情
况，插入stall
3. 控制冲突----分支成功时的处理方法
处理方法：一旦在流水线的译码段ID检测到分支指令,就冻结或置空其后所有指令的执行,直到分支指令到达MEM段、确定出是否成功并计算出新的PC值为止。按照新的PC去取指，三个周期的延迟，但操作简单
在流水线中，控制冲突可能会比数据冲突造成更多的性能损失
IF段要重复执行，因为MEM重新判断后改变了
PC指令地址，所以要从IF段重新获取目标地址
浪费3个时钟周期

## Slide 160: 3.4 流水线的相关与冲突
164/154
3. 控制冲突-----分支失败时处理
简单处理分支指令：分支失败的情况， 分支后的指令已经取出
这种情况下，分支后的后继指令+1 已经取出，其IF周期不需重复。
在流水线中，控制冲突可能会比数据冲突造成更多的性能损失

## Slide 161: 3.4 流水线的相关与冲突
166/154
控制冲突Control hazards：控制流改变（分支指令）造成的延迟
（类似于判断、循环、函数调用、递归等涉及到跳转的会涉及到控制冲突。）
  分支指令在目标代码中出现的频度每3～4条指令就有一条是分支指令。
假设：分支指令出现的频度是30％流水线理想 CPI＝1
那么：流水线的实际 CPI ＝1+30%*3 = 1.9 ，使得流水线的吞吐率几乎减半
分支带来的控制冲突如何解决？

## Slide 162: 3.4 流水线的相关与冲突
167/154
首先提出一种简单的基于硬件的解决方案（设置专用的处理单元）：
  提前判断（或猜测）分支是否成功
  尽早计算出分支目标地址
  二者缺一不可
因此：本来分支判断是在MEM段完成的，假设上述这两步工作被提前到 ID段完成，即分支指令是在ID段的末尾执行完成，所带来的分支延迟为一个时钟周期（在ID的下一个时钟周期就开始取指分支指令的下一条指令，之前在MEM段完成分支需要三个时钟延迟）。

## Slide 163: 控制相关解决方法：尽早判断并分支
168/154
判断分支结束在第4周期，不管成功与否都要返
PC处，但此时
前三个周期不可
能执行其他指令
（停顿解决，但是否有进一步解决方法？）

## Slide 164: 控制相关解决方法：尽早判断并分支
169/154
解决方法：分支判
断完成由MEM段，改为ID完成， 但需添加加法器），即使这样仍然浪费一个周期，还有没有更好的方法？
添加运算器
进一步解决方法：对分支结果进行预测（猜！！！！）

## Slide 165: 3.4 流水线的相关与冲突 3. 控制冲突
170/154
进一步减少分支延迟的方法有多种
3种通过软件（编译器）来减少分支延迟的方法
  （预测分支失败、预测分支成功、延迟槽）
总是预测分支失败
总是预测分支成功
延迟槽（延迟分支）
基于编译器的软件方法

## Slide 166: 3.4 流水线的相关与冲突 3. 控制冲突
171/154
进一步减少分支延迟的方法有多种（控制冲突的改善）
采用软件（基于编译器）方法来减少分支延迟的方法
  软件优化的共同点：
对分支的处理方法在程序的执行过程中始终是不变的，是静态的（编译时完成的）。
这些预测方法要么总是预测分支成功，要么总是预测分支失败。
在5段流水线中由于分支成功判断和转移地址计算是在同一个指令周期完成，所以分支延迟无法减少，因为即使预测了分支成功或失败也无法计算出相应的分支目标地址。分支目标地址的计算要能在分支成功与失败的判断之前被确定。

## Slide 167: 3.4 流水线的相关与冲突
172/154
控制冲突
预测分支失败 或 预测分支成功 （去猜测分支跳转的方向）
  这两种方法实际上就是去猜测分支跳转的方向
    比如猜测分支总会成功。这样预测是有实际意义 ：事实证明这样确实可以提
高效率。而预测失败大同小异，即预测分支向着失败的方向跳转。

## Slide 168: 3. 控制冲突
173/154
3.4 流水线的相关与冲突
总是预测分支失败
  允许分支指令后的指令继续在流水线中流动，就好象什么都没发生似的；
    若确定分支失败
      将分支指令看作是一条普通指令，流水线正常流动；
    若确定分支成功
      流水线就把在分支指令之后取出的所有指令转化为空操作（证明后面的指令不应该做），并按分支目地重新取指令执行。
要保证：分支结果出来之前不能改变处理机的状态，以便一旦猜错时，处理机能够 退到原先的状态。

## Slide 169: 3. 控制冲突（预测失败、成功）
174/154
若确定分支失败，将分支指令看作是一条普通指令，流水线正常流动。
假设始终是以预测分支指令失败的方式处理分支指令
预测正确
预测错误
若确定分支成功，流水线就把在分支指令之后（即取指令之后）取出的指令转化为空操作（
或清除），并按分支目地重新取指令执行。

## Slide 170: 3. 控制冲突
175/154
3.4 流水线的相关与冲突
总是预测分支成功
  假定预测分支成功
    当流水线ID段检测到分支指令后，一旦计算出了分支目标地址，就开始从该目标地址取指令执行。
  这种方法起作用的前提是：需要先知道分支目标地址，后知道分支是否成功
  5段流水线中，这种方法没有任何好处（判断分支是否成功与分支目标地址计算是在同一段流水段
完成的，对引起流水线的分支延迟没有任何好处）。
  注意：这和预测分支失败不是一种方法；

## Slide 171: 3. 控制冲突
176/154
3.4 流水线的相关与冲突
3. 控制冲突
延迟槽---延迟分支的方法（相对于前两个猜测，更好的方法去减少分支的延迟）
主要思想：
从逻辑上“延长”分支指令的执行时间。把延迟分支看成是由原来的分支指令和若干个延迟槽构成，不管分支是否成功，都要按顺序执行延迟槽中的指令。
主要优点：
分支延迟槽中的指令“掩盖”了流水线原来必需插入的暂停周期（一个时钟周期）
延迟槽：为了不中断流水线的正常执行，需要在分支指令之后预留一个或多个槽位，用于填充一些无论分支结果如何都需要执行的指令，这就是延迟槽。

## Slide 172: 3.4 流水线的相关与冲突
177/154
延迟槽---延迟分支方法
在分支指令后添加延迟槽：格式如右
延迟槽里放的指令是由编译器来选择的
延迟槽能否解决问题取决于编译器能否把有用的指令调度到延迟槽
3. 控制冲突
分支指令
延迟槽 后继指令

## Slide 173: 无论分支是否成功，都要按顺序执行延迟槽中的指令。
178/154
分支成功 | 分支指令i |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  | 
 |  | 延迟槽指令 i+1 |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  | 
 | 分支目标指令j |  |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  | 
 | 分支目标指令j+1 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB | 
 | 分支目标指令j+2 |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB
分支失败 | 分支指令i |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  | 
 |  | 延迟槽指令 i+1 |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  | 
 | 指令 i+2 |  |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  | 
 | 指令 i+3 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB | 
 | 指令 i+4 |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB
具有一个分支延迟槽的流水线的执行过程
分支延迟槽中的指令“掩盖”了流水线原来必需插入的暂停周期。
增加延迟槽
当分支是否成功与分支目标地址计算出时
，恰好能够进行对应的取指操作

## Slide 174: 3.4 流水线的相关与冲突
179/154
延迟分支而言：
关键是延迟槽中存放有用的指令，这由编译器来完成
是否能带来好处：编译器能把有用的指令调度到延迟槽中
延迟槽三种调度方法：
从前调度：把位于分支指令之前的一条独立指令移到延迟槽，与分支结果无关
从目标处调度：把目标处指令复制到延迟槽，同时修改分支指令的目标地址（预测成功）
从失败处调度：将分支失败处的指令（下一条顺序地址）调入延迟槽

## Slide 175: 3.4 流水线的相关与冲突
180/154
分支延迟指令的调度：只有当被调入延迟槽的指令实际上会被执行时，分支延迟技术才会真正起效。
三种调度方法：
从前调度
  无论分支是否成功，从前调度均能消除控制冲突
从目标处调度
  只有分支成功时，从目标处调度才能消除控制冲突。
从失败处调度
  只有分支失败时，从失败处调度才能消除控制冲突。

## Slide 176: 3.4 流水线的相关与冲突
181/154
三种调度方法：
从前调度
  （把位于分支指令之前的一条独立的指令移到延迟槽。与分支结果无关）
从目标处调度
  必须保证在分支失败时执行被调度指令不会导致错误，可能需要复制指令，也就是也许需要重复执行一遍但是不能导致错误，适用与分支预测成功概率较高的情况。
从失败处调度
  必须保证在分支成功时执行被调度指令不会导致错误，适用于分支失败预测较多的情况。

## Slide 177: 3.4 流水线的相关与冲突
182/154
调度前和调度后的代码---延迟槽技术
(a) 从前调度 (b) 从目标处调度 (c) 从失败处调度
延迟槽
延迟槽
延迟槽
DADD R1,R2,R3
if R2=0 then
if R2=0 then
DADD R1,R2,R3
DSUB R4,R5,R6
DADD R1,R2,R3
if R1=0 then
DSUB R4,R5,R6
DSUB R4,R5,R6
DADD R1,R2,R3
if R1=0 then
DADD R1,R2,R3
if R1=0 then
DSUB R4,R5,R6
DSUB R4,R5,R6
DADD R1,R2,R3
if R1=0 then
…

## Slide 178
183/154
原来的情况是if跳转成功则执行某条语句（
即箭头指向），而前面的DADDd指令与分支无任何关系，那么此时将其放入延迟槽
（要记得，无论分支预测如何，都要执行延迟槽指令，且是在branch后一句执行）

## Slide 179: 目标处指令只是复制过来，因为其他路径也可能能使用目标处的指令
184/154
预测分支成功
分支成功概率比较高时(例如循环转移),采用这种方法比较好

## Slide 180
185/154
预测分支失败，则按照PC+4取指执行，这时延迟槽中的指令是无用的
确保延迟槽中指令的执行不影响程序的准确性

## Slide 181: 3.4 流水线的相关与冲突
186/154
三种方法的要求及效果
 | 调 度 策 略 | 对调度的要求 | 什么情况下起作用？ | 
 | 从 前 调 度 | 被调度的指令必须与分支无关 | 任何情况 | 
 | 从目标处调度 | 必须保证在分支失败时执行被调度的指令不会导致错误。有可能需要复制指令。 | 分支成功时 (但由于复制指令，有可能会增大程序空间) | 
 | 从失败处调度 | 必须保证在分支成功时执行被调度 的指令不会导致错误。 | 分支失败时 | 

## Slide 182: 3.4 流水线的相关与冲突
187/154
总之：延迟槽的作用就是通过找与分支无关的指令（或者不影响分支运行的指令）去充分利用分支的空间，进而削弱预测分支的副作用，减少分支延迟。）
分支延迟受到两个方面的限制：
可以被放入延迟槽中的指令要满足一定的条件；
编译器预测分支转移方向的能力。
为了提高编译器在延迟槽中放入有用指令的能力进一步改进：引入分支取消机制
其作用：在这种机制中,分支指令隐含了预测的分支执行方向。当分支的实际执行方向和事先所
预测的一样时，执行分支延迟槽中的指令，否则就将分支延迟槽中的指令转化成一个空操作。
下图 给出了预测分支成功的情况下,分支取消机制在分支成功和失败两种情况下的执行过程。

## Slide 183: “预测成功-取消”分支的执行过程（两种情况）
188/154
预测正确时，执行延迟槽指令的情况
预测分支成功的情况下，分支取消机制的执行情况，保证运行的正确性
当分支的实际执行方向和事先所预测的一样时，执行分支延迟槽中的指令，否则就将分支延迟槽中的指令转化成一个空操作。
预测错误后的取消延迟槽指令的情况

## Slide 184: 总结
189/154
控制冲突的处理改进过程：
MEM段完成分支确定，造成3个时钟周期的延
迟
对分支的确定操作提
前到ID段，但需额外增加加法器，仍有1个时钟周期的延迟
对分支的确定操作：
预测（猜！！），但可能会产生效率低下
对分支的确定操作：引入延迟槽
优化
优化
优化

## Slide 185: 以下哪种冲突不属于流水线冲突
190/154
结构冲突
数据冲突
条件冲突
控制冲突
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 186: 以下哪种说法是错误的？
191/154
写后读冲突是数据相关造成的
输出相关可能造成读后写冲突
读后写冲突是由反相关造成的
反相关可能造成读后写冲突
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 187: 关于控制冲突，下列说法错误的是？
192/154
控制冲突是由于分支指令引起的
流水线线的设计决定了控制冲突的延迟周期数
总是预测分支成功能够消除所有控制冲突延迟
冻结流水线是解决控制冲突的方法之一
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 188: 3.5 流水线的实现
193/154
实现MIPS指令子集的一种简单数据通路（非流水）。
该数据通路的操作分成5个时钟周期
  取指令
  指令译码/读寄存器
  执行/有效地址计算
  存储器访问/分支完成
  写
只讨论整数指令的实现（包括：load和store，等于0转移，整数ALU指令等。）
3.5.1 MIPS的一种简单实现

## Slide 189: 3.5 流水线的实现
194/154
设置了一些临时寄存器。其作用如下：
  PC：程序计数器，存放当前指令的地址。
  NPC：下一条程序计数器，存放下一条指令的地址。
  IR：指令寄存器，存放当前正在处理的指令。
  A：第一操作数寄存器，存放从通用寄存器组读出来的 操作数。
  B：第二操作数寄存器，存放从通用寄存器组读出来的
另一个操作数。
  Imm：存放符号扩展后的立即数操作数。
  Cond：存放条件判定的结果。为“真”表示分支成功
  ALUo：存放ALU的运算结果。
  LMD：存放load指令从存储器读出的数据。

## Slide 190: 3.5 流水线的实现
195/154
一条MIPS指令最多需要以下5个时钟周期：
  取指令周期（IF）
    IR←Mem[PC]
    NPC←PC+4
  指令译码/读寄存器周期（ID）
A ← Regs[rs]
B ← Regs[rt]
Imm ← （（IR16）16##IR16..31）
指令的译码操作和读寄存器操作是并行进行的。 原因：在MIPS指令格式中，操作码字段以及rs、rt
字段都是在固定的位置。这种技术称为固定字段译码技术。
**：ID段根据不同类型的指令（R型、I型、J型）对指令进行切分，并从不同位置得到操作地址

## Slide 191
196/154
指令译码/读寄存器周期（ID）
**：ID段根据不同类型的指令（R型、I型、J型）对指令进行切分，并从
不同位置得到操作地址（即操作数所在的寄存器编号）。

## Slide 192: 3.5 流水线的实现
197/154
执行/有效地址计算周期（EX）
不同指令所进行的操作不同：
load指令和store指令 | ALUo←A | + Imm
寄存器－寄存器ALU指令 | ALUo←A | funct B
寄存器－立即值ALU指令 | ALUo←A | op Imm
分支指令 |  | 
ALUo←NPC+（Imm<<2）；
cond←（A = = 0）# 条件为真
将有效地址计算周期和执行周期合并为一个时钟周期，这是因为MIPS指令集采用load／store结构，没有任何指令需要同时进行数据有效地址的计算、转移目标地址的计算和对数据进行运算。

## Slide 193: 3.5 流水线的实现
198/154
存储器访问/分支完成周期（MEM）
所有指令都要在该周期对PC进行更新。
除了分支指令，其它指令都是做：PC←NPC
在该周期内处理的MIPS指令仅仅有load、
store和分支三种指令。
load指令和store指令
LMD←Mem[ALUo] 或者 Mem[ALUo]←B
分支指令
if （cond） PC ←ALUo← NPC+（Imm<<2）
else PC←NPC

## Slide 194: 3.5 流水线的实现
199/154
写 周期（WB）
不同的指令在写周期完成的工作也不一样。
  寄存器－寄存器ALU指令
Regs[rd]← ALUo
  寄存器－立即数ALU指令
Regs[rt]← ALUo
  load指令
Regs[rt]← LMD

## Slide 195: 3.5 流水线的实现
200/154
MIPS的流水实现
基本原则：每一个时钟周期完成的工作看作是流水线的一段，每个时钟周期启动一条新的指令。
3.5.2 基本的MIPS流水线
MEM/WB
存储器
器组
符号位 扩展
ALU
PC
=0?
ADD
16
32
4
数据存储器
分之结果
M U
X 1
M U X 2
M U
X
3
M U X 4
IR
A
B
Imm
IR[rs]
IR[rt]
通用寄
MEM/WB.IR 存
NPC
NPC
IR
cond
ALUo
B
IR
LMD
ALUo
IR
EX/MEM
ID/EX
IF/ID
指令
MIPS的流水线改造
流水实现的数据通路

## Slide 196: 3.5 流水线的实现
201/154
（1）设置了流水寄存器
  位置：段与段之间设置流水寄存器
流水寄存器的名称用其相邻的两个段的名称拼合而成。
例如：ID段与EX段之间的流水寄存器用ID/EX表示
每个流水寄存器是由若干个寄存器构成的 ，例如 子寄存器命名表示：x.y
3.5.2 基本的MIPS流水线
MEM/WB
数据
通
用寄
组
位扩展
ALU
PC
=0?
ADD
16
符号 32
4
存储器
分之结果
M U
X 1
M
U X
2
M
U X 3
M U
X 4
IR
A
B
Imm
IR[rs]
IR[rt]
MEM/WB.IR 存
器
NPC
NPC
IR
cond
ALUo
B
IR
LMD
ALUo
IR
EX/MEM
ID/EX
IF/ID
指令存储器
流水线通路中的改动如下：（1）、（2）、（3）

## Slide 197: 3.5 流水线的实现
202/154
上页流水线通路中的改动如下：（1）、（2）、（3）
（1）设置了流水寄存器
寄存器名称解析
  子寄存器的命名形式为：x.y
  所包含的字段的命名形式为：x.y[s]
其中：x：流水寄存器名称（用其相邻的两个段的名称拼合而成）
y：具体寄存器名称
s：字段名称
    例如：
ID/EX.IR：流水寄存器ID/EX中的子寄存器IR ID/EX.IR[op]：该子寄存器的op字段（即操作码字段）

## Slide 198: 3.5 流水线的实现
203/154
（1）设置了流水寄存器
  流水寄存器的作用
将各段的工作隔开，使得它们不会互相干扰。
保存相应段的处理结果。
向后传递后面将要用到的数据或者控制信息
所有有用的数据和控制信息每个时钟周期会随着指令在流水线中的流动往后流动一段。
（2）增加了向后传递IR和从MEM/WB.IR 送到通用寄存器组的连接。
（3）将对PC的修改移到了IF段，以便PC能及时地加4，为取下一条指令做好准备。
例如：
EX/MEM.ALUo：保存EX段ALU的运算结果 MEM/WB.LMD：保存MEM段从数据存储器读出的数据

## Slide 199: 3.5 流水线的实现
204/154
2. 每一个流水段进行的操作
IR[rs]＝IR6..10
IR[rt]＝IR11..15
IR[rd]＝IR16..20
指令中的位置，联系第2章
MEM/WB
存储器
通用寄存
器组
符号位 扩展
ALU
PC
=0?
ADD
16
32
4
数据存储器
分之结果
M U
X 1
M U X 2
M U
X
3
M U X 4
IR
A
B
Imm
IR[rs]
IR[rt]
MEM/WB.IR
NPC
NPC
IR
cond
ALUo
B
IR
LMD
ALUo
IR
EX/MEM
ID/EX
IF/ID
指令

## Slide 200: 流水线的每个流水段的操作
流水段
所有指令类型
ALU 指令
load/store 指令 分支指令
IF
ID
EX
IF/ID.IR ← Mem[PC]
#从存储器取出指令
IF/ID.NPC, PC ← （if（（ EX/MEM.IR[op] == branch ）& EX/MEM.cond）{EX/MEM.ALUo} else {PC+4}）；
ID/EX.A ← Regs[IF/ID.IR[rs]]；ID/EX.B ← Regs[IF/ID.IR[rt]]； ID/EX.NPC ← IF/ID.NPC；ID/EX.IR ←IF/ID.IR；
ID/EX.Imm ← （IF/ID.IR16)16##IF/ID.IR16..31；
EX/MEM.ALUo ←
ID/EX.A funct ID/EX.B
或
EX/MEM.ALUo ←
ID/EX.A op ID/EX.Imm；
EX/MEM.ALUo ←
ID/EX.A + ID/EX.Imm；
EX/MEM.B←ID/EX.B；
EX/MEM.IR ← ID/EX.IR； EX/MEM.IR ← ID/EX.IR； EX/MEM.IR ← ID/EX.IR；
EX/MEM.ALUo ←
ID/EX.NPC +
ID/EX.Imm<<2；
EX/MEM.cond ←
（ID/EX.A ==0）；
MEM/WB
存器
组
位扩展
ALU
PC
=0?
ADD
16 符号 32
4
数据存储器
分之结果
M U
X 1
M U X 2
M U X 3
M U X 4
IR
A
B
Imm
IR[rs]
通
IR[rt] 用寄
MEM/WB.IR
NPC
NPC
IR
cond
ALUo
B
IR
LMD
ALUo
IR
EX/MEM
ID/EX
IF/ID
指令存储器

## Slide 201: 流水线的每个流水段的操作
流水段 | 任何指令类型 |  | 
 | ALU 指令 | load/store 指令 | 分支指令
MEM | MEM/WB.IR ←EX/MEM.IR； MEM/WB.ALUo ← EX/MEM.ALUo； | MEM/WB.IR ← EX/MEM.IR； MEM/WB.LMD ← Mem[EX/MEM.ALUo]； 或 Mem[EX/MEM.ALUo] ← EX/MEM.B； | 
WB | Regs[MEM/WB.IR[rd]] ← MEM/WB.ALUo； 或 Regs[MEM/WB.IR[rt]] ← MEM/WB.ALUo； | Regs[MEM/WB.IR[rt]] ← MEM/WB.LMD； | 

## Slide 202: 3.5 流水线的实现
207/154
3. 流水线的控制
主要是如何控制四个多路选择器。
MUX2
if （ID/EX.IR[op]==“分支指令”）
{ MUX2_output＝ID/EX.NPC }；
else MUX2_output＝ID/EX.A； //MUX2_output表示MUX2的输出
MUX3
if （ID/EX.IR[op]==“寄存器－寄存器型ALU指令”）
{ MUX3_output＝ID/EX.B }；
else MUX3_output＝ID/EX.Imm；//MUX3_output表示MUX3的输出
MEM/WB
通用寄
存器
组
ALU
PC
=0?
ADD
16
符号 32
位扩展
4
数据存储器
分之结果
M U
X 1
M U X 2
M U
X
3
M U X 4
IR
A
B
Imm
IR[rs]
IR[rt]
MEM/WB.IR
NPC
NPC
IR
cond
ALUo
B
IR
LMD
ALUo
IR
EX/MEM
ID/EX
IF/ID
指令存储器

## Slide 203: 3.5 流水线的实现
208/154
流水线的控制
  主要是如何控制四个多路选择器。
    MUX1
if （（ID/EX.IR[op]==“分支指令”）& EX/MEM.cond）
{ MUX1_output＝EX/MEM.ALUo }；
else MUX1_output＝PC+4；
MUX4
if （ID/EX.IR[op]==“load”）
{ MUX4_output＝MEM/WB.LMD }；
//MUX1_output表示MUX1的输出
else MUX4_output＝MEM/WB.ALUo
//MUX4_output表示MUX4的输出
MEM/WB
通用寄
组
ALU
PC
=0?
ADD
16
符号 32
位扩展
4
数据存储器
分之结果
M U
X 1
M U X 2
M U X 3
M U X 4
IR
A
B
Imm
IR[rs]
IR[rt]
MEM/WB.IR 存
器
NPC
NPC
IR
cond
ALUo
B
IR
LMD
ALUo
IR
EX/MEM
ID/EX
IF/ID
指令存储器

## Slide 204: 3.5 流水线的实现
209/154
流水线的控制
  主要是如何控制四个多路选择器。
    第5个多路器：从MEM/WB 传至通用寄存器组的写入
地址应该是从MEM/WB.IR[rd]和MEM/WB.IR[rt]中选 一个。
寄存器－寄存器型ALU指令：选择MEM/WB.IR[rd]；
寄存器－立即数型ALU指令和load指令：选择MEM/WB.IR[rt]。
解决数据冲突的问题
  所有的数据冲突均可以在ID段检测到。
如果存在数据冲突，就在相应的指令流出ID段之
前将之暂停。 完成该工作的硬件称为流水线的互锁机制。
MEM/WB
存器
组
位扩展
ALU
PC
=0?
ADD
16 符号 32
4
数据存储器
分之结果
M U
X 1
M U X 2
M U X 3
M U X 4
IR
A
B
Imm
IR[rs]
通
IR[rt] 用寄
MEM/WB.IR
NPC
NPC
IR
cond
ALUo
B
IR
LMD
ALUo
IR
EX/MEM
ID/EX
IF/ID
指令存储器

## Slide 205: 3.5 流水线的实现
210/154
流水线的控制
  解决数据冲突的问题
在ID段确定需要什么样的定向，并设置相应的控制。 降低流水线的硬件复杂度。（不必挂起已经改变
了机器状态的指令）
也可以在使用操作数的那个时钟周期的开始检测冲突 和确定必需的定向。
检测冲突是通过比较寄存器地址是否相等来实现的。举例： load互锁
由于使用load的结果而引起的流水线互锁称为load互锁。
MEM/WB
通用寄
组
ALU
PC
=0?
ADD
16
符号 32
位扩展
4
数据存储器
分之结果
M U
X 1
M U X 2
M U X 3
M U X 4
IR
A
B
Imm
IR[rs]
IR[rt]
MEM/WB.IR 存
器
NPC
NPC
IR
cond
ALUo
B
IR
LMD
ALUo
IR
EX/MEM
ID/EX
IF/ID
指令存储器

## Slide 206: 在ID段检测是否存在RAW冲突 （这时load指令在EX段）先写后读
211/154
3.5 流水线的实现
ID/EX中的操作码 （ID/EX.IR[op]） | IF/ID中的操作码 （IF/ID.IR[op]） | 比较的操作数字段
load | RR ALU | ID/EX.IR[rt]=IF/ID.IR[rs]
load | RR ALU | ID/EX.IR[rt]=IF/ID.IR[rt]
load | load、store ALU立即数或分支 | ID/EX.IR[rt]=IF/ID.IR[rs]
用到左边load中的数据

## Slide 207: 3.5 流水线的实现
212/154
在ID段检测是否存在RAW冲突
（这时load指令在EX段）
若检测到RAW冲突，流水线互锁机制必须在流水线中
插入停顿，并使当前正处于IF段和ID段的指令不再前进。
将ID/EX.IR中的操作码改为全0
（全0表示空操作）
IF/ID寄存器的内容
送到自己的入口
定向逻辑
  要考虑的情况更多
  通过比较流水寄存器中的寄存器地址来确定

## Slide 208: 3.5 流水线的实现
213/154
例如：
若：(ID/EX.IR.op==RR ALU)&（EX/MEM.IR.op==RR ALU）&
（ID/EX.IR[rt]==EX/MEM.IR[rd]）
则：EX/MEM.ALUo定向到ALU的下面一个输入
若：（ID/EX.IR[op]==RR ALU）&（MEM/WB.IR[op]==load）&
（ID/EX.IR[rt]==MEM/WB.IR[rt]）
则：把MEM/WB.LMD定向到ALU的下面一个输入
定向逻辑
MEM/WB
通用寄
存器
组
ALU
PC
=0?
ADD
16
符号 32
位扩展
4
数据存储器
分之结果
M U
X 1
M U X 2
M U
X
3
M U X 4
IR
A
B
Imm
IR[rs]
IR[rt]
MEM/WB.IR
NPC
NPC
IR
cond
ALUo
B
IR
LMD
ALUo
IR
EX/MEM
ID/EX
IF/ID
指令存储器

## Slide 209: 3.5 流水线的实现
214/154
控制冲突
  分支指令的条件测试和分支目标地址计算是在EX段完成，对PC的修改是在MEM
段完成。
  它所带来的分支延迟是3个时钟周期。
  减少分支延迟：
（把上述工作提前到ID段进行）
    在ID段增设一个加法器：计算分支目标地址
    把条件测试“=0？”的逻辑电路移到ID段
    这些结果直接送到IF段的MUX1
    改进后的流水线对分支指令的处理

## Slide 210: 3.5 流水线的实现
215/154
MEM/WB
数据
指 令存储器
用寄
组
符号位 扩展
PC
=0?
ADD
16
32
4
存储器
M
U X 1
M
U X 3
IR
A
B
Imm
IR[rs]
通
IR[rt]
MEM/WB.IR 存
器
NPC
IR
ALUo
B
IR
LMD
ALUo
IR
EX/MEM
ID/EX
IF/ID
ADD
M
X 4
U
ALU

## Slide 211: 3.5 流水线的实现
216/154
流 水 段 | 分 支 指 令 操 作
IF | IF/ID.IR ← Mem[PC]； IF/ID.NPC, PC ← (if(( IF/ID[op]= =branch)&((Regs[IF/ID.IR[rs]] = = 0)) {IF/ID.NPC + (IF/ID.IR16)16 ## （IF/ID.IR16..31 << 2）} else {PC+4})；
ID | ID/EX.A ←Regs[IF/ID.IR[rs]]； ID/EX.B← Regs[IF/ID.IR[rt]]； ID/EX.IR ← IF/ID.IR； ID/EX.Imm ← （ IF/ID.IR16 ）16 ## IF/ID. IR16..31；
EX | 
MEM | 
WB | 
改进后流水线的分支操作